ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ИМЕНИ МАРШАЛА ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК А.В.ГЕЛОВАНИ»

Флейтух Г.А.

УРОК ПО МДК 01.01 «Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей»

ПРОФЕССИЯ: 23.01.03 Автомеханик

ТЕМА: «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

МЕХАНИЗМОВ ДВИГАТЕЛЯ»

Севастополь

2015 г.

Методическую разработку урока по теме: «Техническое

обслуживание механизмов двигателя» составила

Флейтух Г.А., преподаватель спецдисциплин ГБОУПО

«Севастопольский промышленно-технологический

колледж имени маршала инженерных войск А.В.Геловании»

Севастополь, 2015 г., 24 стр.

2

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ………………………………….....4

- Цели и задачи ...…………………….......5

- План урока ……………………………....6

- Литература……………………………...18

Приложения:

Приложение 1  Карточки-тесты…..……………………..19

Приложение 2  Карточки-задания……………………….21

Приложение 3  Оценочный лист ……………………......23

Приложение 4  Организация учебного пространства…24

3

ВВЕДЕНИЕ

Методическая разработка урока по теме: «Техническое

обслуживание карбюраторного двигателя»,

предназначена для преподавателей   работающих в СПО по

профессии: 23.01.03Автомеханик для  практического

использования на уроках МДК01.01.Устройство, техническое

обслуживание и ремонт автомобилей.

Формы и методы занятия, представленные в методразработке,

способствуют активизации учащихся на уроке, а также

обобщению ранее изученного материала. Урок проводится с

использованием телевизионных средств обучения и

электронного учебного материала.

Использование активных методов обучения способствует

более глубокому усвоению материала, пробуждает интерес к

изучению предмета и профессии.

4

Урок № 74

Дата: 15 марта 2015 г.

Группа:  1 А ½

Профессия: 23.01.03 Автомеханик

Тема урока:

«ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  МЕХАНИЗМОВ ДВИГАТЕЛЯ»

Эпиграф:       “Знания агрессивны, пополняясь и совершенствуясь,

они вызывают цепные реакции поиска новых знаний

В.Ф.Шаталов

Тип урока:      Урок обобщения и систематизации знаний

Цели:

А) обучающая:       обобщение, систематизация, закрепление знаний

по теме «Техническое  обслуживание двигателя»,

углубленное  раскрытие  узловых вопросов темы;

Б) развивающая:    развитие творческого и логического мышления,

умения применять знания в практической

деятельности и аргументировано отстаивать

свое мнение;

В) воспитательная: воспитание чувства  ответственности за

результаты коллективного   труда,

взаимоподдержку                                      .

Г) методическая:     раскрытие активных форм и методов обучения

в структуре  комбинированного  урока

Межпредметные связи:

Физика. Тема: «Двигатели внутреннего сгорания».

Материаловедение: Тема «Металлы и сплавы»

Химия «»

Материально-техническое оснащение:

- компьютер;

- телевизор;

- электронная презентацяя (ПРИЛОЖ.ЕНИЕ 5);

- карточки - задания (ПРИЛОЖЕНИЕ 1, 2)

- плакаты

- план урока (ПРИЛОЖЕНИЕ 7);

- видеоролики по теме «Устройство автомобиля», «Компьютерная

диагностика автомобиля» (ПРИЛОЖЕНИЕ 6)

5

ПЛАН УРОКА

| № п/п | Структура урока | Время (мин) | Действия преподавателя | Действия учащихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационный момент | 1 | Проверка готовности учащихся к уроку | Доклад старосты о готовности группы к уроку |
| 2 | Мотивация | 2 | Сообщение темы, целей, плана урока | Слушают, записывают дату, номер, тему урока. |
| 3 | Актуализация и обобщение опорных знаний | 20 | 3.1. Устный опрос по пройденному материалу (домашнее задание) | Презентации групп |
| 4 | Систематизация знаний Применение полученных знаний (тесты) | 15 | 4.1.Предлагает ответить на вопросы тестов. Фронтальная проверка. 4.2..Мозговой штурм (работа в малых группах) . Презентации групп | Отвечают на вопросы теста. Взаимопроверка Думают, моделируют, заполняют карточку-задание Представители групп отвечают на вопрос |
| 5 | Обобщение основных ведущих идей в области автомобилестроения | 5 | Основные направления развития бензиновых двигателей | Презентация учащегося с опережающим заданием - Слушают |
| 6 | Подведение итогов занятия | 1 | Комментирование работы учащихся на уроке, выставление оценок. | Слушают |
| 7 | Домашнее задание | 1 | Объявление домашнего задания | Записывают |

6

Ход урока

- Организационный момент

Проверка готовности учащихся  к уроку

- Мотивация обучения. Целя и задача урока:

Задачей слесаря по ремонту автомобиля является не только ремонт автомобиля после поломки. Гораздо важнее недопустить поломки. Сегодня мы подводим итоги изучения темы: «Техническое обслуживание механизмов двигателя». Вы расскажете о том, что узнали по этой теме. При подготовке к уроку вы разбились на группы и каждая группа представит свой раздел темы. На основе своих знаний вы попробуете решить практические задачи.

В конце урока мы узнаем о новых направлениях в диагностике механизмов и деталей двигателя.

Запишите, пожалуйста,  номер урока и его тему: «Техническое обслуживание механизмов двигателя»

##### 3.Актуализация и обобщение знаний:

Проверка домашнего задания (с демонтстрацией электронной презентации на экране телевизора):

Группа 1. Устройство механизмов двигателя

1.Общее устройство и принцип работы двигателя

Двигатель внутреннего сгорания  – преобразует энергию расширяющихся газов в механическую работу.

Карбюраторный двигатель состоит их двух механизмов:  кривошипно-шатунного и газораспределительного,

и четырех систем: системы охлаждения, системы смазки, системы

Рабочий цикл 4-х тактного карбюраторного двигателя происходит за 2 оборота коленчатого вала:

1 такт: впуск горючей смеси: впускной  клапан открыт, поршень идет вниз

2 такт: сжатие рабочей смеси : поршень идет вверх, клапана закрыты

3 такт: рабочий ход – газы давят на поршень и он проворачивает коленчатый вал, клапана закрыты

4 такт: выпуск отработавших газов: выпускной клапан открыт, поршень идет вверх

7

2. Назначение и детали  кривошипно-шатунного механизма (КШМ)

Назначение КШМ : преобразует прямолинейное возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение Кв.

Основные детали:

неподвижные: блок цилиндров, головка блока, крышка блока распределительных колес, поддон

подвижные:поршень с кольцами и поршневым пальцем, шатун, коленчатый вал, маховик.

Подшипники коленвала – сталеалюминиевые вкладыши

8

3.Назначение и виды ГРМ. Привод.

Назначение ГРМ: служит для открытия и закрытия клапанов, обеспечивая: впуск горючей смеси, выпуск отработавших газов и надежную изоляцию камеры сгорания на 2 и 3 тактах.

Клапана заставляет открыться в нужный момент кулачек распределительного вала, который получает вращение от коленвала через шестерни. На шестерне распредвала зубьев в 2 раза меньше, поэтому распредвал за рабочий цикл делает один оборот. При сборке шестерни собираются по специальным меткам.

Шестерни распредвала - втулки из антифрикционного сплава

В зависимости от расположения распредвала механизмы газораспределения могут быть:

с нижним расположением распредвала – в блоке цилиндров

и с верхним расположением распредвала – в головке блока

4.ГРМ с нижним расположением распредвала

Основные детали механизма газораспределения с нижним расположением распредвала: распределительный вал, зубчатые колеса Рв и Кв,  толкатель, штанги, коромысло, ось коромысел, клапана, направляющие клапанов.

9

5.ГРМ с верхним расположением распредвала. Тепловой зазор

При верхнем расположении Рв отсутствуют штанги и толкатели

Чтобы клапана открывались в нужный момент, при сборке зубчатые колеса распределительного и коленчатого вала собираются по специальным меткам.

Для компенсации теплового расширения деталей выставляется тепловой зазор между коромыслом и кулачком или коромыслом и стержнем клапана при нижнем расположении.

В зависимости от модели автомобиля он может быть  от 0,15 до 0,45 мм

Группа 2  Понятие о техническом обслуживании

1.Цель и виды технического обслуживания.

Техническое обслуживание (ТО) - профилактическое мероприятие|закатом,западом,заходом|, которое проводится в плановом порядке через|из-за| определенную длительность пробега или срок|термин| работы подвижного|движущегося| состава|поезда| с целью поддержания работоспособности а/м при наименьшем изнашивании сопряженных деталей для предупреждения  внезапных отказов в работе отдельных сборочных единиц.

Виды ТО: ежедневное обслуживание, ТО-1, ТО-2, сезонное обслуживание. Перед техническим обслуживанием проводится диагностирование

10

2. Диагностирование.Виды.

Диагностирование это определение технического состояния  а/м без разборки.

Способы диагностирования: стенды, передвижные станции, датчики и приборы на панели а/м.

Виды диагностирования:

Д1- общее –проводится перед ТО-1-определяют состояние агрегатов и узлов, обеспечивающих безопасность  и пригодность к эксплуатации

Д-2-углубленное- проводят перед ТО-2 – оценивается техническое состояние агрегатов,  узлов и систем, уточняется объем работ ТО-2 и потребность в ремонте.

3.Периодичность  проведения ТО

В зависимости от срока работы подвижного состава проводят:

ежедневное (ЕО) и сезонное (СО) обслуживание

Ежедневное обслуживание проводится перед выездом автомобиля и после работы и включает уборочно-моечные, контрольно-обзорные и заправочные работы.

Сезоное обслуживание проводится 2 раза в год и является подготовкой подвижного состава к летнему и зимному периодам и совмещается обычно с ТО-1 или ТО-2

4.ПериодичностьТО-1 и ТО-2

ТО-1 и ТО-2 проводят в зависимости от пробегаавтомобиля

Периодичность: через 3 ТО-1 -  проводят ТО-2

В таблице указаны пробег автомобилей до ТО-1 и ТО-2

В ТО-1 и ТО-2 входят контрольно-диагностические, крепежные, регулировочные, смазочные и другие работы, направленные на предупреждение и выявление неполадок, снижения интенсивности износа деталей и предупредающие  отказы до очередного ТО.

Отличаются тем, что при ТО-1 работы производятся без разборки основных приборов и агрегатов, а при ТО-2 с разборкой – более углубленные.

| Подвижной состав | ТО-1 | ТО-2 | Подвижной состав | ТО-1 | ТО-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легковые автомобили | 5000 | 20000 | Самосвалы (карьерные) | 2000 | 10000 |
| Автобусы | 5000 | 20000 | Прицепы и полуприцепы средней гр/п большой гр/п | 4000 3000 | 16000 12000 |
| Грузовые автомобили и автобусы на базе г/а | 4000 | 15000 |  |  |  |

11

Группа 3.

Неполадки механизмов двигателя. Регламентные работы при ТО

1.Диагностирование механизмов двигателя

Неполадки или износ деталей механизмов двигателя приводят к потере мощности, повышенному расходу горючесмазочных материалов и сказываются на работе всех остальных систем двигателя. Поэтому  необходимо систематически проверять их техническое состояние.

Диагностирование механизмов двигателя проводят:

-  методом прослушивания в характерных точках

-  проверкой давления в цилиндрах в конце такта сжатия

-  по утечке воздуха из цилиндров

-  объему газов, прорывающихся в картер

-  по внешним признакам - цвету отработавших газов, появлению дыма, потере мощности, неравномерности нагрева патрубков в процессе прогревания и т.д.

2.Основные неисправности КШМ 
1. Износ поршневых колец, поршней и гильз цилиндров, коренных и шатунных подшипников и шеек коленчатого вала, поршневых пальцев, отверстий в бобышках или бронзовых втулок верхней головки шатуна,

2. Повреждения прокладок головок блока цилиндров

3. Ослабление крепления головки блока, поддона картера, постели распред.вала

3.Основные неисправности ГРМ:

1.Стук клапанов в следствие увеличения теплового зазора,

2.Неплотное прилегание клапанов к седлам из-за уменьшения или отсутствия теплового зазора, потеря упругости или поломка пружин клапанов .

3.Шум в приводе Рв в результате износа звездочек и цепи или вытягивания цепи

4.Регламентные работы, выполняемые при ТО КШМ и ГРМ

При ежедневном обслуживании двигатель  очищают от внешних загрязнений и прослушивают при разных режимах.

При ТО-1 проверяют крепление головки блока и постели распредвала, герметичность соединения головки и поддона картера и  уплотнения коленчатого вала

12

При ТО-2 дополнительно к работам ТО-1 подтягивают крепления поддона картера и головки цилиндров, регулируют тепловые зазоры клапанов и натяжение цепи привода распределителного вала

При сезонном обслуживании промывка внутренних поверхностй блока, поддона, перед зимним сезоном двигатель утепляют.

4 группа. Проведение работ при ТО механизмов двигателя

1.Прослушивание стука двигателя производится на прогретом двигателе с помощью|посредством| стетоскопа.

Его наконечником прикасаются к|до| разным|различным| местам двигателя и по стуку  определяют вид неполадок.

Например: в разъеме блока и головки можно услышать стук клапанов об днище поршня.

На уровне разъема картера - можно услышать  неполадки коренных подшипников (вкладышей),

коленчатого вала.

В зоне вращения кривошипов слушают неполадки шатунных

| Неполадки | Характер стука | Область прослушивания | Режим работы Дв |
| --- | --- | --- | --- |
| стуки поршней | глухой щелкающий звук | выше плоскости разъема картера | При резком уменьшении частоты вращения Кв¦ сразу после пуска холодного двигателя. |
| стуки коренных подшипников | сильный, глухой, низкого тона звук, | в плоскости разъема картера | при резком изменении¦смене¦ частоты вращения коленного вала¦. |
| стуки шатунных подшипников | более резок и звонкий сравнительно с¦в сравнении с¦о стуком коренных подшипников | в зоне вращения кривошипа соответствующего цилиндра | при резком изменении¦смене¦ частоты вращения коленчатого вала¦. |
| неполадки подшипников | исчезновение или заметное уменьшение стука |  | во время выключения¦выключающий¦ зажигания¦зажигания¦ или форсунки в этом цилиндре |
| стук поршневого пальца | резкий, звонкий, высокого тона | в 4 зоне¦ расположения цилиндров соответствующих верхнему и нижнему положениям поршневого пальца | во время изменения¦смены¦ частоты вращения коленчатого вала¦ двигателя |

подшипников и т.д.

2.Определение компрессии

Компресссия – это давление в цилиндре в конце такта сжатия. Определяется компрессометром. Перед проверкой двигатель прогревают, потом|затем| выкручивают свечи зажигания|зажигания| из|с| всех цилиндров и плотно вставляют резиновый конусный наконечник  компрессометра| в свечное отверстие цилиндра. Затем проворачивают|вернуть| коленчатый вал стартером, создав частоту вращения 200-| 300 об/мин.

|Нормальная величина компрессии  прогретого двигателя должна превышать степень сжатия и находиться в пределах 10-12 кгс/см

3. Проверка герметичности  цилиндров

Для проверки герметичности цилиндров в цилиндры двигателя подают сжатый  (до 2-3  кгс/см2) воздух от стационарного компрессора через свечное отверстие (при закрытых клапанах). Если:

- воздух выходит через карбюратор или глушитель  - клапаны  неплотно прилегают к седлам;

- воздух выходит из картера через маслозаливную горловину - изношена цилиндропоршневая  группа;

- воздух проходит в соседний цилиндр или в рубашку охлаждения - повреждена прокладка между головкой и блоком цилиндров.

14

4.Крепежные работы при ТО КШМ  и ГРМ

В крепежные работы входит затягивание|затаскивает| гаек (болтов) крепления головок цилиндров и постелей Рв)

Подтягивание производят: в чугунном Дв - на прогретом двигателе, в алюминиевом - на холодном. Подтяжки делают динамометричним| ключом.

На двигателе ЗИЛ-130 затягивания|затаскивает| болтов крепления проводится при холодном  Дв с моментом затягивания|затаскивает|  (7-9 кг|). Запрещается делать подтяжку болтов при температуре двигателя ниже 0°С|. |

На рисунке показан порядок затягивания болтов постели распределительного вала в головке блока двигателей ВАЗ

5.Регулировка тепловых зазоров клапанов

Производится при ТО-2 помощи набора плоских  щупов на холодном двигателе. Клапана по очереди выставляются в верхнюю мертвую точку. Отпускают контргайку клапана и вращают регулировочный винт. Щуп должен выходить с небольшим натягом. Удерживая винт, затягивают контргайку и снова проверяют зазор. На разных моделях он должен быть от 0,15 до 0,45 м

15

- Систематизация знаний

4.1.Тестовые задания по вариантам (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)

Проверка заданий по экрану телевизора. Взаимопроверка.

| № | Вопрос | Правильный ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вариант 1 Назовите правильный порядок работы цилиндров 4-х цилиндрового 4-х тактного ДВС: | г) 1-3-4-2 |
| 2 | В качестве коренных подшипников коленчатого вала применяются: | б) тонкостенные вкладыши |
| 3 | Тепловые зазоры в клапанах механизма газораспределения устанавливаются с целью: | а) компенсации расширения деталей привода клапанов при нагревании |
| 4 | Какие признаки отсутствия теплового зазора при проверке герметичности цилиндров: | а) воздух выходит через карбюратор или глушитель |
| 5 | Для каких видов технического обслуживания периодичность измеряется в километрах пробега? | б) ТО-1. в) ТО-2. |
| 6 | Затяжка болтов крепления чугунного двигателя проводится: | а) на холодном двигателе |
| 7 | Признаки износа шатунных и коренных подшипников: | б) стуки в двигателе. |
| 8 | В каких пределах должна находится величина компрессии прогретого двигателя | б) должна быть выше степени сжатия |
| 1 | Вариант 2 В каких границах лежат значения тепловых зазоров в газораспределительных механизмах | г) 0,15 – 0,45 |
| 2 | Какие признаки повреждения прокладки между головкой и блоком при проверке герметичности цилиндров: | в) сжатый воздух проходит в соседний цилиндр или в рубашку охлаждения |
| 3 | В качестве коренных подшипников распределительного вала применяются: | а) втулки из антифрикционного сплава |
| 4 | Для каких видов технического обслуживания периодичность измеряется сроком работы? | а) ЕО. г) СО. |
| 5 | Признаки ослабления затяжек гаек крепления головки цилиндров: | а) снижение давления в цилиндрах Дв в конце такта сжатия |
| 6 | По каким признакам определяется марка топлива для карбюраторных двигателей: | г) степенью сжатия |
| 7 | Какими причина может быть вызвано неплотное закрытие клапанов: | б) отсутствием тепловых зазоров в) ослаблением клапанных пружин |
| 8 | На уровне разъема поддона и блока слышны стуки: | б) коренных подшипников |

4.2.Применение полученных знаний (работа в малых группах)

Постановка проблемных вопросов (ПРИЛОЖЕНИЕ 1):

Задача –ситуация 1:

Клиент обратился на СТО с жалобой на повышенный расход смазочного материала и большую дымность выпуска отработавших газов двигателя. Является ли это следствием неправильной работы механизмов двигателя?  Если да, то назовите причину и методы устранения неисправностей?

Ответ: Причины:

- износ и поломка поршневих колец, потеря ими упругости

- износ канавок под поршневые кольца

- износ и повреждение гильз цилиндров

- подсос смазочного материала через зазоры между стержнями клапанов и направл. втулками

- нарушение уплотнений Кв

Задача-ситуация 2:

Клиент обратился на СТО с жалобой на стуки в двигателе. Является ли это следствием неправильной работы механизмов двигателя?  Назовите причины и методы устранения неисправностей?

Ответ: Причины:

- поломка клапанних пружин и заедание клапанов

- задиры поверхностей гильз и поршней

- увеличенные зазоры между стержнями клапанов и носками коромысел

- износ поршневих пальцев, отверстий для них в бобышках поршней и во втулках  верхних головок   шатунов

- износ шатунных и коренных подшипников

Задача-ситуация 3:

Клиент при проведении ежедневного обслуживания обнаружил появление пузырьков воздуха в горловине радиатора..В чем причина? Назовите методы устранения неисправности?

Ответ: Причина:

- износ  колец, потеря ими упругости, их закоксование или поломка, износ головки и блока цилиндров или стенок поршневых канавок, потеря герметичности клапанов или  прокладки головки цилиндров

Задача-ситуация 4.

Клиент обратился на СТО с жалобой на падение мощности двигателя. Является ли это следствием неправильной работы механизмов двигателя?  Если да, то назовите причину и методы устранения неисправностей?

Ответ: Причины:

- падение компрессии в результате износа цилиндропоршневой группы (износ колец, канавок, цилиндров)

- неправильная регулировка  ГРМ

- накопление нагара в камере сгорания

Презентации групп: Причины неисправностей и их устранени

17

- Обобщение основных ведущих идей автомобилестроения

Новые направления диагностики механизмов двигателя

Видеоролик: «Компьютерная диагностика при ТО цилиндропоршневой группы  двигателя»,    (ПРИЛОЖЕНИЯ 5,6)

6. Подведение итогов урока (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)

Комментирование  работы учащихся, выставление  оценок.

7. Домашнее задание: подготовиться к контрольной работе

Литература

1.

Е.В.Михайловский , К.Б.Серебряков, Устройство автомобиля, Учебник для учащихся автотранспортных техникумов, Москва,

Машиностроение, 1987. - 352 стр.

2. Ю.И.Боровских, Ю.В.Буралев, Устройство автомобилей, Практическое пособие, Москва, Высшая школа 1988.- 288 стр.

3. Ю.Г.Виноградов, К.С.Орлов, Материаловедение, Учебник для средн.проф.-техн.училищ, Москва, Высшая школа, 1983.- 256 стр.

4.С.И.Румянцев.А.Ф.Синельников. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Учебник для средн.проф.-техн.училищ, Москва, Машиностроение, 1989.- 272 стр.

ПРИЛОЖЕНИЯ.

- Приложение 1 Карточки-тесты

- Приложение 2 Карточки-задания для работы в малых группах

- Оценочный  лист

- Организация учебного пространства

- Электронная презентация открытого урока на ТВ.

- Видеоролики «Компьютерная диагностика двигателя»

- План открытого урока (развернутый)

18

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Группа 1А     Фамилия _______________________                                           Проверил_________________________

ВАРИАНТ 1                       Ответьте на вопросы теста

| № | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назовите правильный порядок работы цилиндров 4-х цилиндрового 4-х тактного двигателя: а) 1-3-2-4 б) 2-4-1-2 в) 1-4-2-3 г) 1-3-4-2 |  |
| 2. | В качестве коренных подшипников коленчатого вала применяются : а) втулки из антифрикционного сплава б) тонкостенные вкладыши в) шариковые подшипники |  |
| 3. | Залегание поршневых колец в канавках поршней вызывает: а) стуки в цилиндре; б) потерю компрессии в цилиндре; в) проникновение охлаждающей жидкости в цилиндр. |  |
| 4. | По каким признакам определяется марка топлива для карбюраторных двигателей: а) объем двигателя в) мощность двигателя б) количество цилиндров г) степенью сжатия |  |
| 5. | Какие признаки неплотной посадки клапана в гнезде? а) снижение компрессии. б) “выстрелы” во впускном и выпускном трубопроводе. в) стуки в двигателе. |  |
| 6. | Затяжка болтов крепления чугунного двигателя проводится: а) на холодном двигателе б) на прогретом двигателе |  |
| 7. | Признаки износа шатунных и коренных подшипников: а) снижение давления в цилиндрах Дв в конце такта сжатия б) стуки в двигателе. в) хлопки в карбюраторе и глушителе |  |
| 8. | В каких пределах должна находится величина компрессии прогретого двигателя: а) соответствовать степени сжатия б) должна быть выше степени сжатия в) должна быть ниже степени сжатия |  |

Оценка:            (0,5 балла за каждый правиьный ответ)

19

Группа 1А        Фамилия _______________________                                              Проверил_____________________

ВАРИАНТ 2                      Ответьте на вопросы теста

| № | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1. | В каких границах лежат значения тепловых зазоров в газораспределительных механизмах: а) 0,60 – 0,90 б) 0,45 – 0,75 в) 0,30 – 0,60 г) 0,15 – 0,45 |  |
| 2. | Какие признаки повреждения прокладки между головкой и блоком при проверке герметичности цилиндров: а) воздух выходит¦исходил¦ через¦из-за¦ карбюратор или глушитель б) ¦ужал¦воздух выходит¦исходил¦ из¦с¦ картера через¦из-за¦ маслозаливную¦ горловину в) сжатый¦ужал¦ воздух проходит в соседний цилиндр или в рубашку охлаждения |  |
| 3. | Трещины в головке блока цилиндров могут быть вызваны: а) заливанием холодной воды в холодный двигатель б) заливанием холодной воды в горячий или горячей воды в холодный двигатель в) заливанием тёплой воды в нагретый двигатель |  |
| 4. | Тепловые зазоры в приводе клапанов проверяют и регулируют при … а) закрытых клапанах; б) открытых клапанах; в) открытых или закрытых клапанах в зависимости от модели двигателя |  |
| 5. | Признаки ослабления затяжек гаек крепления головки цилиндров: а) снижение давления в цилиндрах Дв в конце такта сжатия б) стуки в двигателе. в) хлопки в карбюраторе и глушителе |  |
| 6. | По каким признакам можно сделать заключение об износе или потере упругости поршневых колец? а) по повышенному расходу масла и дымному выхлопу. б) по перегреву охлаждающей жидкости двигателя. в) по снижению мощности двигателя. |  |
| 7. | Какими причина может быть вызвано неплотное закрытие клапанов: а) увеличением тепловых зазоров в) ослаблением клапанных пружин б) отсутствием тепловых зазоров г) всеми перечисленными причинами |  |
| 8. | На уровне разъема поддона и блока слышны стуки: а) шатунных подшипников б) коренных подшипников в) поршневого пальца |  |

Оценка:              (0,5 балла за каждый правиьный ответ)

20

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Карточки-задания для работы в малых группах

Задача –ситуация 1:

Клиент обратился на СТО с жалобой на повышенный расход смазочного материала и большую дымность выпуска отработавших газов двигателя. Является ли это следствием неправильной работы механизмов двигателя?  Если да, то назовите причину и методы устранения неисправностей?

| Причины неисправности | Способы устранения |
| --- | --- |

Задача-ситуация 2:

Клиент обратился на СТО с жалобой на стуки в двигателе. Является ли это следствием неправильной работы механизмов двигателя?  Если да, то назовите причину и методы устранения неисправностей?

| Причины неисправности | Способы устранения |
| --- | --- |

21

Задача-ситуация 3:

Клиент при проведении ежедневного обслуживания обнаружил утечку сжатого воздуха из цилиндров двигателя. Является ли это следствием неправильной работы механизмов двигателя?  Если да, то назовите причину и методы устранения неисправностей?

| Причины неисправности | Способы устранения |
| --- | --- |

Задача-ситуация 4.

Клиент обратился на СТО с жалобой на падение мощности двигателя. Является ли это следствием неправильной работы механизмов двигателя?  Если да, то назовите причину и методы устранения неисправностей?

| Причины неисправности | Способы устранения |
| --- | --- |

22

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОЦЕНОЧНЫЙ  ЛИСТ

Тема урока:

«ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  МЕХАНИЗМОВ   ДВИГАТЕЛЯ»

| № П/П | Ф.И. | Форма работы | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | п.3 | п.4.1. | п.4.2. |  |
| 1гр |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 2гр |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 3гр |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 4гр |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

23

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Организация учебного пространства

1 - стол преподавателя с ТВ и ПК

2 - столы учащихся

3 - стол для приглашенных гостей

4 – доска, плакаты

5 – стол с инструментом

24

# Text boxes

3

2

2

2

2

5

1

4