## Slide 1: Тема урока: Изготовить женское нательное белье (ночная сорочка). Подготовить детали кроя ночной сорочки к работе.
ОКУСО «Курский СПРЦ»
Подготовил: мастер п\о Качура В.Ю.
Курск 2021

## Slide 2: Повторение безопасных условий работы в швейной мастерской

## Slide 3: Повторение безопасных условий работы в швейной мастерской

## Slide 4: Повторение безопасных условий работы в швейной мастерской

## Slide 6: Назначение ночной сорочки
Ночная сорочка служит нательным бельем для сна. Одежда, надеваемая непосредственно на тело человека и предназначенная для создания благоприятных гигиенических условий.

## Slide 7: Ночные сорочки очень разнообразны по покрою и отделке.
Они могут быть с воротником и без него, с различной формой ворота, без рукавов или с рукавами разной длины, длинные и короткие (рис.)
Ночные сорочки должны быть свободные по форме.

## Slide 8: Конструирование ночной сорочки
Расход ткани шириной 75-80 см планируем исходя из расчета: две длины сорочки.
На сложенную вдоль лицевой стороной внутрь ткань кладем детали серединами к ее сгибу.
Выкройку спинки раздвигаем по линии разреза на 5-7 см, выкройку переда – на 6-8 см; контрольные точки должны находиться строго на одной горизонтали.
Даем припуски на швы и на подгиб низа.
Для обработки пройм вырезаем косые или подкройные обтачки шириной 2,5-3 см.

## Slide 9: Детали кроя ночной сорочки
Детали кроя:
Спинка 1 дет.
Полочка 1 дет.
Верхняя часть кокетки спинки и полочки 2 дет.
Нижняя часть кокетки спинки и полочки 2 дет.
Оборка 1 дет.

## Slide 10: Последовательность изготовления ночной сорочки
Подготовить детали кроя ночной сорочки к работе
Обработать кокетку и соединить ее с изделием
Обработать горловину
Обработать проймы и боковые швы
Обработать оборку и соединить ее с изделием
Выполнить окончательную отделку изделия

## Slide 11: Первый этап изготовления ночной сорочки: Подготовить детали кроя ночной сорочки к работе. Методы переноса линий кроя
А) с использованием копировальной бумаги и резца- колесика.
Б) при помощи копировальных стежков.
В) при помощи прямых стежков.
Г) с использованием булавок.

## Slide 12: Перенос линий с использованием копировальной бумаги и резца- колесика.
Копировальную бумагу, контрастную по цвету, накладывают вместе с выкройкой и проводят резцом-колесиком вдоль краев выкройки.
Прямые линии проводят по линейке, контрольные точки - короткими штрихами.

## Slide 13: Перенос линий при помощи копировальных стежков.
Детали скалывают и по контурным линиям верхней детали прокладывают копировальные стежки, затем детали раздвигают и нитки разрезают.

## Slide 14: Перенос линий при помощи прямых стежков.
Конструктивные линии, которые необходимо видеть на лицевой стороне ткани, переносят прямыми стежками, разъединив детали кроя после прокладывания линий.

## Slide 15: Перенос линий с использованием булавок
Вдоль линии контура выкройки верхней детали вкалывают булавки насквозь через два слоя, на нижней детали мелком делают метки, а затем проводят линии.
Способ не пригоден для тонких тканей.