## Slide 1: Технология обработки древесины
Учитель столярного дела
Ломиашвили Шакро Ваноевич
Разметка рейсмусом.
Строгание под рейсмус.

## Slide 2: Инструменты для разметки
Угольник
Линейка
Малка
Рейсмус
Рулетка
Циркуль
Штангенциркуль

## Slide 3: Устройство рейсмуса
Рейсмус — инструмент для проведения на заготовке разметочных линий
для выстрагивания доски или бруска до нужной ширины и толщины

## Slide 4: Установка рейсмуса под заданный размер
Зажим
Ослабляют зажим.
По линейки или рулетке устанавливают первую палочку на 41 мм,
вторую на 37мм.
Закрепляют зажим и проверяют расстояние от колодки до шпильки
на брусочках.
1
2

## Slide 5: Разметка рейсмусом
Чтобы разметить ширину на бруске, колодку рейсмуса плотно прижимают ко второй лицевой стороне, то есть к кромке, и двигают по ней рейсмус.
При движении рейсмуса по широкой стороне бруска (доски) гвоздик на палочке сделает черту. Эта черта называется риской
лицевые
стороны