## Slide 1: ГБПОУ «Миасский медицинский колледж»
К методической разработке
Практического занятия №2
Тема: «Изучение морфологии бактерий »
В.В. Корниенко, преподаватель

## Slide 2: Практическая часть
1.Устройство микроскопа.
2. Техника приготовления микропрепарата
Нанесение мазка
Высушивание мазка
Фиксация мазка
Окраска
Алгоритм приготовления мазка из зубного налёта.

## Slide 3: Устройство микроскопа
1-окуляр; 2- монокулярная насадка; 3-револьвер; 4-обективы; 5-предметный столик; 6-конденсор;7- коллектор в оправе; 8- рукоятка перемещения кронштейна конденсора; 9-рукоятка тонкой фокусировки; 10-рукоятка грубой фокусировки; 11- штатив; сетевой шнур; 13-винтовой упор (ограничитель перемещения предметного столика при фокусировке).

## Slide 4: Техника приготовления микропрепарата
1.Нанесение мазка
2.Высушивание
3.Фиксация
4.Окраска

## Slide 5
Необходимым условием для работы является наличие чистых и обезжиренных стекол.
1.Нанесение мазка на поверхность предметного стекла.

## Slide 6: 2. Высушивание мазка
Высушивание мазка
Мазок высушивают на воздухе при комнатной температуре. В случае необходимости его можно высушить около пламени горелки. Держа стекло в горизонтальном положении за края большим и указательным пальцами мазком вверх.

## Slide 7: 3. Фиксация мазка
Мазки фиксируют после полного высыхания с целью:
1. Закрепить микроорганизмы на стекле;
2.Обезвредить материал
3. Убитые микроорганизмы лучше воспринимают окраску. Фиксированный мазок называется препаратом.
Фиксируют в пламени горелки: стекло берут пинцетом или большим указательным пальцами и троекратно проводят через верхнюю часть пламени горелки в течение 6 секунд.

## Slide 8: 4.Окраска
Для того чтобы увидеть микроорганизмы, их необходимо окрасить. Существуют простые и сложные методы окрашивания микроорганизмов.
При простом способе окрашивания на мазок наносится один краситель, например метиленовый синий или фуксин Пфейфферена.

## Slide 9: Алгоритм приготовления мазка из зубного налёта.
1.Небольшое количество зубного налёта снять шпателем.
2.Растереть на предметном стекле размером с пятикопеечную монету.
3.Мазок зафиксировать путём трёхкратного проведения над пламенем горелки.

## Slide 10: Алгоритм приготовления мазка из зубного налёта.
4.Мазок окрасить простым методом - метиленовым синим, держать 1-2 минуты
5.Промыть водой.
6.Высушить фильтровальной бумагой и на воздухе.
7.Микроскопировать.