## Slide 1: Разработка урока технологии 5 класс по теме «Волшебный лоскуток»

## Slide 2: Задание «Разгадай кроссворд и определи ключевое слово»
1.Шаблон для раскроя деталей изделий.
2.Обработанные по длине края ткани, снятой с ткацкого станка.
3. Нить, проходящая вдоль ткани.
4. Рисунок материала, созданный природой.
5. Нить, проходящая поперёк ткани.
6. Как называют хроматические цвета, ассоциирующиеся с солнцем и огнём.
7. Внешнее строение поверхности материала.
8. Название операции соединения на швейной машине двух деталей, уравненных по краю, и сложенных лицевыми сторонами внутрь.
Л
О
С
К
У
Т
К
И
К
Р
М
К
А
Е
К
А
Л
О
О
Н
О
В
А
Т
О
К
Ё
П
Л
Ы
Е
Ф
А
Т
У
Р
А
С
Т
А
Ч
В
А
Н
И
Е
Т
Е
С
Т
У
Р
А
1
2
3
5
6
7
8
8
4

## Slide 3: Тема урока: Лоскутное шитьё
Цели урока:
1.Ознакомиться с историей лоскутного шитья и его видами.
2.Научиться выполнять лоскутное шитьё (прихватку для кухни в технике шитья из полос.)

## Slide 4
Пэчворк, от англ. patchwork — «одеяло, покрывало, изделие из разноцветных лоскутов»)
Квилт. «Квилт» («quilt» переводится как стегать, простёгивать; подбивать ватой ) сшивать; зашивать (что-либо внутрь чего-либо)».

## Slide 5: История лоскутного шитья.

## Slide 6
Одеяло «Солнечные часы», Англия 1797

## Slide 7
В XVIII веке в Северную Америку стали прибывать эмигранты из Англии, Голландии и Германии, они оказались по прибытии в весьма бедственном положении. Денег не хватало.

## Slide 8: Килт
Здесь, в Америке, родился “килт”. Первоначально это слово обозначало одеяло, выполненное из лоскутков и простеганное с утепленной прокладкой.
Затем словом “килт” стали называть все изделия, выполненные в этой технике.

## Slide 9
На Руси издавна было распространено бережливое отношение к ткани, как произведённой дома (до XVIII века в основном в стране использовалось домотканое полотно), так и покупной. Известно, что в XVII веке в среде старообрядцев использовались лоскутные коврики, называемые «подручниками».

## Slide 11: Виды лоскутного шитья.

## Slide 12
«колодец», «ананас», «сруб», «шеврон», «бревенчатая изба», «паркет»,
«американский квадрат», «лабиринт».
Изделие состоит из лоскутков-полос различных тканей.
Эту технику на английский лад называют квилтинг.
ТЕХНИКА ШИТЬЯ ИЗ ПОЛОС.

## Slide 13
ШИТЬЁ ИЗ КВАДРАТОВ
Одна из самых старинных лоскутных техник построена на работе с кусочками ткани наипростейшей геометрической формы — квадрат. Цветные квадратики, сшитые по определенным правилам, напоминают красочные шахматные доски.

## Slide 14
ШИТЬЁ ИЗ ТРЕУГОЛЬНИКОВ
«русский квадрат», «звезда Огайо», «мельница», «карточный фокус», «роза» или сумасшедший квилт, Предполагают, что особенно увлекались этой техникой русские рукодельницы. Порой в скромной деревенской избе единственным украшением было цветное одеяло сшитое из множества треугольников.

## Slide 15
ТРЕБОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ СОБЛЮДАТЬ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЛОСКУТНЫХ ИЗДЕЛИЙ.

## Slide 16: 1. Соблюдение цветовой гармонии Грамотное продумывание узора изделия

## Slide 17
«Я ЗНАЮ ЦВЕТОВУЮ ГРАМОТУ.»
ДАВАЙТЕ ПОИГРАЕМ.
Контрастные цвета
Хроматические цвета.
Тёплые цвета.
Холодные цвета.
Ахроматические цвета.

## Slide 18
2. Для изделия подбирать ткани идентичные по фактуре, толщине и волокнистому составу.
3. Соблюдать направление долевой и поперечной ниток в деталях кроя.
4. Все детали должны быть ровные, с одинаковыми припусками на швы.
5. Строчки стачивания ровные и иметь закрепку в начале и конце строчки.
6. Припуски швов разутюжены.

## Slide 19: Способы отделки лоскутных изделий

## Slide 20: Дополнительные материалы для изготовления изделий:
Флизелин, флизофикс – может быть с клеевым покрытием или без него. Применяют для уплотнения верха изделий.
Синтепом – применяют для прокладывания внутрь при пошиве одеял и др. изделий.
Notes: http://woltext.ru/assets/images/Catalog/Furnitura/Kleevye-materialy/flizelin/flizelin.jpg
http://www.holloterm.ru/images/synth_full.jpg

## Slide 21: Способы обработки краёв изделия.
1. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом
Обработка края косой бейкой. Её можно вырезать самой или купить готовую, подобрав по цвету.

## Slide 22: ПРАКТИЧЕСКАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:
Выполнить эскиз лоскутного изделия в одной из техник «паркет», «шахматка», «сруб, колодец»
Дать характеристику подобранным тканям для выполнения лоскутного изделия.(фактура и толщина тканей, цветовое сочетание образцов.)

## Slide 23
Образцы подбора тканей для верха :

## Slide 24: Инструктаж по технике безопасности.
Соблюдай порядок на своем рабочем месте.
Перед работой проверь исправность инструментов.
Работай только исправным инструментом.
Работай ножницами только на своем рабочем месте.
Ножницы клади кольцами к себе.
Подавай ножницы кольцами вперед.
Не оставляй ножницы открытыми.
Не играй с ножницами.
Используй ножницы по назначению.

## Slide 25: Организация рабочего места.
Рабочее место должно быть хорошо освещено, свет должен падать с левой стороны.
Расстояние от глаз до работы должно составлять примерно 30 сантиметров.
Сидеть надо прямо, касаясь корпусом спинки стула.
Во время работы соблюдать порядок на рабочем месте.

## Slide 26: Рефлексия
было интересно…
было трудно…
у меня получилось…
я научилась…
меня удивило…
я выполняла задания…

## Slide 27: Домашнее задание:
«Мал лоскуток, а нужен!» подобрать пословицы о лоскутке.
Подобрать материалы для изготовления прихватки согласно эскиза, выполненного на уроке.