## Slide 1: Проблема загрязнения нефтепродуктами подземных вод побережья ручья Билитуй
МОУ СОШ пгт. Новокручининский
Руководитель: Леснянская
Лариса Александровна
2020 год

## Slide 2: Проблема:
почему подземные воды побережья ручья Билитуй загрязнены нефтепродуктами?

## Slide 3: Цель исследования
выявить причину загрязнения нефтепродуктами подземных вод побережья ручья Билитуй и наметить возможные пути их решения проблемы.

## Slide 4
подземные воды побережья ручья Билитуй.
Объект исследования
Предмет исследования
загрязнение нефтепродуктами подземных вод побережья ручья Билитуй.

## Slide 5: Задачи исследования
изучить особенности подземных вод Забайкалья и причины их загрязнения;
выяснить основные требования и правила эксплуатации сооружений для сброса и очистки сточных вод нефтебаз и предприятий хранения и транспортировки нефтепродуктов;
провести исследования современного состояния подземных вод побережья ручья Билитуй;
выявить источники и причины загрязнения нефтепродуктами подземных вод побережья ручья Билитуй;
наметить пути решения проблемы загрязнения подземных вод побережья ручья Билитуй.

## Slide 6: Подземные воды
воды, находящиеся в толще горных пород верхней части земной коры в жидком, твёрдом и газообразном состоянии.

## Slide 7: Виды подземных вод
Межпластовые
залегает между пластами водоупорных слоёв, уровень воды более постоянен, вода более чиста. Здесь уже встречаются напорные водоносные горизонты
Артезианские
водоносный горизонт залегает на глубине от 100 метров и более между водоупорными слоями горных пород, вода наиболее пригодна для питья.
Минеральные
относятся к лечебно-питьевым водам, содержат минеральные соли, полезные химические элементы, обладают естественной газацией, залегают в горных водоупорных слоях под давлением.
Почвенные
Грунтовые
верховодка - располагаются в самом верхнем слое земной коры на небольшой глубине (0,2-1,5 м) не пригодны для питья.
воды, залегающие на водоупорном слое, глубина от 1,5 метров и более, пригодны для питья, хотя легко подвергаются загрязнению.

## Slide 8: Виды подземных вод

## Slide 9: Загрязнение подземных вод
это такие изменения качества воды (физических, химических и биологических свойств), которые делают ее частично или полностью не пригодной для использования.

## Slide 10: Участок проведения исследований воды в пгт Новокручининский

## Slide 11: Участок проведения исследований воды в пгт Новокручининский

## Slide 12: Водозаборный насос

## Slide 13: Деформация шланга

## Slide 14: Методика исследования запаха воды ( С.В. Дружинин)
Интенсивность | Балл | Характеристика запаха
Никакого | 0 | Запах не ощущается
Очень слабый | 1 | Запах обнаруживается только опытным наблюдателем, а вы его не чувствуете
Слабый | 2 | Запах обнаруживается только тогда, когда на него кто-то обратит внимание
Заметный | 3 | Запах, который вы сразу замечаете
Отчетливый | 4 | Запах обращает на себя внимание, заставляющий отказаться от питья
Очень сильный | 5 | Запах настолько сильный, что вода для питья непригодна

## Slide 15: Оценка вкуса воды
Интенсивность | Характеристика вкуса | Баллы
Нет | Вкус и привкус не ощущается | 0
Очень слабая | Вкус и привкус не ощущается потребителем, обнаруживается только опытным исследователем | 1
Слабая | Вкус и привкус замечается потребителем, если обратить на это его внимание | 2
Заметная | Вкус и привкус вызывают неодобрительный отзыв о воде | 3
Отчетливая | Вкус и привкус заставляют воздержаться от питья | 4
Очень сильная | Вкус и привкус вызывает отвращение к воде | 5

## Slide 16: Исследование качеств воды
Характеристика Проба воды | Вкус |  |  | Цвет / мутность | Интенсивность запаха |  | 
 | результат | норматив | характер |  | результат | норматив | характер
Август 2020 года | 4 | не более 2 | углеводо-родный | мутная | 5 | не более 2 | химический
Декабрь 2020 года | не пригодна |  |  | светло-коричневая |  |  | 

## Slide 17: Проба воды из не прокаченной скважины

## Slide 18: Причины загрязнения:
Войсковая часть

## Slide 19: Территория войсковой части в пгт Новокручининский

## Slide 20: Территория войсковой части в пгт Новокручининский

## Slide 21: Очистное сооружение и котлован с мазутом на карте

## Slide 22: Котлован с мазутом

## Slide 23: Очистное сооружение и котлован с мазутом на карте

## Slide 24: Отстойный пруд

## Slide 25: Отстойный пруд

## Slide 26: Пути решения проблемы
установить вину хозяйствующего объекта
провести детальное изучение данного района
совершенствование очистных сооружений
привлечь средства массовой информации
установить меру ответственности «хозяина» «нефтяного озера» и пруда

## Slide 28: Спасибо за внимание!