## Slide 1: Гематологические анализаторы, их преимущества и недостатки
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
«УФИМСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Преподаватель Габдуллина Юлия Ильсуровна

## Slide 2: Гематологические анализаторы
Приборы (комплекс оборудования), предназначенные для проведения количественных исследований клеток крови в клинико-диагностических лабораториях.
Эти высокопроизводительные инструменты обеспечивают надежный подсчет эритроцитов, тромбоцитов и 5-компонентных лейкоцитарных формул, идентифицирующих лимфоциты, моноциты, нейтрофилы, эозинофилы и базофилы.

## Slide 3: Эволюция анализаторов

## Slide 4: Современные анализаторы
Новейшие высокопроизводительные модели могут работать как в виде отдельного инструмента, так и в составе автоматической системы с несколькими приборами.
Полностью автоматизированная лаборатория включает
гематологические, химические и иммунохимические анализаторы с автоматизированными входами, выходами и холодильными установками.

## Slide 5: Современные анализаторы
На сегодняшний день существует ряд фирм, производящих гематологические анализаторы. Наиболее известные аппараты GENYS, Hemascreen, Medonic, Mimer, Micros.
Все они имеют ряд своих преимуществ и недостатков, но в их основе положен принцип проточной цитометрии.

## Slide 6: Классификация гематологических анализаторов
I класс — полуавтоматические и автоматические счетчики клеток, которые определяют до 8-10 параметров без дифференцировки лейкоцитов.

## Slide 7: Классификация гематологических анализаторов
II класс — автоматические анализаторы, определяют до 20 параметров, включая расчетные показатели красной крови и тромбоцитов, строят гистограммы распределения эритроцитов и тромбоцитов по объему. Дифференцируют лейкоциты на три популяции: лимфоциты, гранулоциты и "средние клетки" (состоящие из моноцитов, эозинофилов и базофилов).

## Slide 8: Классификация гематологических анализаторов
III класс — высокотехнологичные гематологические анализаторы. Позволяют сделать развернутый анализ крови, включая полную дифференцировку лейкоцитов по пяти параметрам (нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, моноциты и лимфоциты).

## Slide 9: Классификация гематологических анализаторов
IV класс — высокотехнологичные аналитические системы, выполняющие, кроме развернутого анализа крови с дифференцировкой лейкоцитов на пять популяций, выявление незрелых форм гранулоцитов, подсчет и анализ ретикулоцитов, дифференциацию субпопуляций лимфоцитов.

## Slide 10
Уоллес Коултер
Американский инженер-электрик, изобретатель и бизнесмен
Им был разработан счетчик Коултера (Культера), который был впервые запатентован в 1953 году

## Slide 11: Кондуктометрический метод (метод Культера)
В основе работы анализаторов первого и второго классов лежит кондуктометрический метод.
Клеточная суспензия попадает в поток жидкости, проходящий через проточную ячейку. Условия подобраны таким образом, что клетки выстраиваются друг за другом за счет так называемого гидродинамического фокусирования струи в струе. В момент пересечения клеткой лазерного луча детекторы фиксируют рассеяние света под малыми углами (от 1° до 10°) и рассеяние света под углом 90° клеток.
Далее, состав и характеристики крови определяют по трём параметрам: электрическому сопротивлению, ёмкости и светорассеянию.

## Slide 12: Проточная цитометрия

## Slide 13: Преимущества автоматического анализа крови
высокая производительность (до 100 и более проб в час);
небольшой объем крови (12-50 мкл);
оценка более 20 показателей, вместо 10-12 при обычном анализе крови;
внедрение в практику лабораторных исследований новых показателей, существенно расширяющих возможности диагностики;
графическое представление распределения клеток (гистограммы, скетограммы);
высокая точность исследования, так как подсчету подвергаются несколько тысяч клеток из одной пробы.

## Slide 14: Некоторые гематологические показатели, определяемые автоматическим анализатором
Параметр | Показатель
WBC | Лейкоциты
RBC | Эритроциты
Hgb | Гемоглобин, г/л
Hct | Гематокрит, %
MCV | Средний объем эритроцитов
MCH | Среднее содержание гемоглобина в эритроците
Plt | Тромбоциты
MPV | Средний объем тромбоцитов
Pct | Тромбокрит
LY% | Лимфоциты, %
MO% | Моноциты, %
NE% | Нейтрофилы, %

## Slide 15: Реагенты для гематологических анализаторов
Основными составляющими комплектов реагентов для гематологических анализаторов являются:
а) изотонический разбавитель;
б) лизирующий раствор;
в) промывающие растворы

## Slide 16: На преаналитический этап лабораторного исследования приходится от 35 до 70% ошибок

## Slide 17: Взятие крови

## Slide 18: Автоматизированный гематологический анализатор MEK-6400J/K
Прибор производства фирмы Nihon Kohden Corporation, Япония, определяет 18 параметров крови.
В приборе существует пять режимов разведения: нормальный, режим низкого, высокого и очень высокого разведения, режим предварительного разведения.

## Slide 19: Гематологический анализатор Pentra 60
12 или 26 параметров с гистограммами и скатерограммой
60 проб в час
Возможность выбора режима измерения: без дифференциации и с дифференциацией лейкоцитов
Определение количественного и процентного содержания больших незрелых клеток и атипичных лимфоцитов
Малый объем крови
Используются технологии, включающие в себя принципы цитохимии, сфокусированной кондуктометрии и световой абсорбции
Простота, надежность и удобство в работе

## Slide 20: Гематологический анализатор SYSMEX XE-2100
23 основных параметра + производные
Полное дифференцирование лейкоцитов
150 проб в час
Сообщения о морфологических патологиях и отклонениях показателей от нормальных.
5. Графики Леви-Дженингса, контроль качества в режиме online
6. Объем памяти исследований: 10000 пациентов, включая графики.

## Slide 21: Высокотехнологичный гематологический анализатор Advia-2120i
Полностью автоматизированный высокотехнологичный гематологический анализатор выборочного действия компании Siemens позволяет выполнять полный спектр клинических исследований крови.

## Slide 22: Основные характеристики Advia-2120i
Позволяет проводить до 120 исследований в час
Имеет возможность подключения к системе автоматической окраски мазков и другим системам автоматизации Siemens Healthineers
Уникальное цитохимическое дифференцирование миелоидных и лимфатических клеток и дифференцирование с шестью параметрами предоставляют дополнительную клиническую информацию
Прямые измерения внутриклеточного гемоглобина обеспечивают чувствительную и определенную морфологию эритроцитов для точного и раннего обнаружения болезненных состояний
Точное количество тромбоцитов в клинически существенном диапазоне минимизирует число ручных дорогостоящих трансфузий
Идентифицикация болезненных состояний не требует дополнительных исследований.

## Slide 23
Технологический прогресс конца ХХ столетия привел к принципиальному изменению возможностей медицины, сделав излечимыми ранее смертельные болезни и доступной раннюю диагностику многих заболеваний. Этому способствовало и внедрение в работу клинико-диагностических лабораторий различных лечебных учреждений высокотехнологичного оборудования.