## Slide 1: ВОЗДУШНЫЙ ВИНТ
МАСТЕР-КЛАСС ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Щербаков А.В.

## Slide 2: История создания воздушного винта.
Пропеллер был изобретен еще в 1493 году, когда итальянский художник Леонардо да Винчи сделал наброски винта, который мог поднять средство передвижения прямо в небо. До сих пор пропеллер называют воздушным винтом. И это название довольно точно отражает его внешний вид и функции.
Леонардо одним из первых использовал винтовую поверхность в конструкции воздушного винта — главной детали, при помощи которой летательная машина могла бы подняться вертикально в воздух, если бы удалось как следует раскрутить винт, а заодно справиться с его неустойчивостью при подъёме. Речь идёт о сложном винтовом движении (поворот вокруг фиксированной оси и параллельный перенос вдоль неё, выполненные одновременно), но уже применительно к механике полёта.

## Slide 3: Воздушный винт Леонардо да Винчи считают прототипом современного несущего винта, а его самого —изобретателем геликоптера, или, как его называют в России, — вертолёта. Кстати, слово «геликоптер» родственно слову «геликоид» и происходит от слов греческого языка ëλικου (спираль, винт) и πτεoóν (крыло). Появилось оно только в 1860-е годы, почти через четыре столетия после того, как был сделал этот рисунок.

## Slide 4: Да Винчи вполне мог позаимствовать идею «запуска» для своей кон-струкции у «летающей вертушки» — игрушки родом из Древнего Китая. Это был стержень с винтом из птичьих перьев на конце. Его раскручивали руками или с помощью намотанной на стержень нити и отпускали. Современный вариант — примитивный вертолёт «муха», его легко смастерить самим.

## Slide 5: Технические параметры лопастных винтов
Наиболее весомые характеристики винтов, от которых зависит сила тяги и сам полет, конечно же, шаг винта и его диаметр. Шаг – это расстояние, на которое может переместиться винт за счет ввинчивания в воздух за один полный оборот. До 30-х годов прошлого века использовались винты с постоянным шагом вращения. Только в конце 1930-х годов практически все самолеты оснащались пропеллерами со сменным шагом. Параметры винтов:
Диаметр окружности винта – это размер, который описывают законцовки лопастей при вращении.
Поступь винта – реальное расстояние, проходящее винтом за один оборот. Данная характеристика зависит от скорости движения и оборотов.
Геометрический шаг пропеллера – это расстояние, которое мог бы пройти винт в твердой среде за один оборот. От поступи винта в воздухе отличается скольжением лопастей в воздухе.
Угол расположения и установки лопастей винта – наклон сечения лопасти к реальной плоскости вращения. За счет наличия крутки лопастей угол поворота замеряется по сечению, в большинстве случаев это 2/3 всей длины лопасти.

## Slide 6: Материалы и инструменты.
Воздушный винт – неотъемлемая часть любой летательной конструкции. Однако его изготовление может потребоваться и в том случае, если вы повредили лопасть, например, вентилятора, делаете домашний флюгер винтовой конструкции или занимаетесь моделированием.
Вам понадобится:
- рубанок;
- деревянные заготовки (могут применяться заготовки из любой древесины, в том числе и из фанеры);
электро или ручной лобзик;
- бумага;
- ножницы;
- нож;
- карандаш;
- напильник;
- наждачная бумага;
- лак.

## Slide 7: Выбор материала.
Из какого дерева лучше всего сделать винт? Такой вопрос часто задают моделисты. Отвечаем: выбор дерева прежде всего зависит от назначения и размеров винта.
Винты, предназначенные для двигателей большей мощности (порядка 1-3 л. с.), также можно изготовлять из монолитных брусков твердой породы, но требования к качеству древесины в этом случае повышаются. При выборе заготовки следует обращать внимание на расположение годичных колец в толще бруска (оно хорошо просматривается по торцу), отдавая предпочтение брускам с горизонтальным или наклонным расположением слоев, выпиленным из той части ствола, которая ближе к коре. Естественно, что заготовка не должна иметь сучков, кривослоя и других пороков.
Из пород деревьев чаще всего выбирают твёрдую древесину: дуб ; бук ; берёза. Но в зависимости от назначения воздушного винта можно применить и другую древесину.
Если подходящего по качеству монолитного бруска найти не удалось, придется склеить заготовку из нескольких более тонких дощечек, толщиной 2-5 мм каждая. Такой способ изготовления винтов был широко распространен на заре развития авиации, и его можно назвать «классическим». По соображениям прочности рекомендуется применять дощечки из древесины разных пород (например, береза и красное дерево, береза и красный бук, береза и ясень), имеющие взаимно пересекающиеся слои. Винты, изготовленные из клееных заготовок, после окончательной обработки имеют очень красивый внешний вид.

## Slide 8: ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ По чертежу воздушного винта прежде всего необходимо изготовить металлические или фанерные шаблоны

## Slide 9: Заготовку винта (брусок) нужно тщательно отфуговать, соблюдая размер со всех четырех сторон. Затем наносят осевые линии, контуры шаблона вида сбоку

## Slide 10: Следующая операция — обработка по контуру вида сверху. Лишняя древесина удаляется на ленточной пиле, если ее нет — ручной лобзик с мелкозубой пилой. Эта работа должна быть выполнена очень точно, поэтому торопиться не следует.

## Slide 11: Изделие приобрело очертания винта. Теперь начинается самая ответственная часть работы — придание лопастям нужного аэродинамического профиля. Продолжаем размечать винт согласно чертежа.

## Slide 12: Размечаем вид сбоку согласно чертежа и обрабатываем заготовку рубанком. СОБЛЮДАЕМ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С РЕЖУЩИМ ИНСТРУМЕНТОМ !!!

## Slide 13: Продолжаем придавать нашему винту правильную форму, при этом следует помнить, что одна сторона лопасти плоская, другая выпуклая. Главный инструмент для придания лопастям нужного профиля — остро отточенный сапожный нож или скальпель. Древесину удаляют последовательно и не спеша, сначала делая мелкие короткие натесы во избежание отщепления по слою.

## Slide 14: После грубой обработки лопастей винт доводится до кондиции напильниками и наждачной бумагой. После того как нижняя (плоская) поверхность лопасти будет окончательно доведена по шаблонам, начинается доводка верхней (выпуклой) поверхности. Проверка ведется с помощью контршаблонов. От тщательности выполнения этой операции зависит качество винта. При зачистке поверхности деревянного винта следует учитывать направление волокон древесины; строгание, циклевку и ошкуривание можно вести только по слою» во избежание задиров и образования шероховатых участков.

## Slide 15: БАЛАНСИРОВКА Изготовленный винт должен быть тщательно отбалансирован, то есть приведен в такое состояние, когда вес его лопастей совершенно одинаков. В противном случае при вращении винта возникает тряска, которая может повлечь за собой разрушение жизненно важных узлов всей машины.

## Slide 16: ОТДЕЛКА И ОКРАСКА ВИНТА Готовый и тщательно отбалансированный винт должен быть окрашен или отлакирован для предохранения его от атмосферных воздействий, а также для защиты от горюче-смазочных материалов.