## Slide 1
Расчет сопротивления проводника.
Удельное сопротивление.

## Slide 2
R1
А
V
Причиной сопротивления проводника является взаимодействие электронов с ионами кристаллической решетки металла.
Можно предположить, что сопротивление проводника зависит от :
1) длины проводника
2) площади поперечного сечения проводника
3) вещества из которого он изготовлен

## Slide 3
Как на опыте проверить зависимость сопротивления проводника от его длины?

## Slide 4
R1
А
V
R2
Вывод:
Длина проводника увеличилась в 2 раза и сопротивление проводника увеличилось в 2 раза.
R~ L
Проведем опыт

## Slide 5
Как на опыте проверить зависимость сопротивления проводника от его площади поперечного сечения ?

## Slide 6
Проведем опыт
R1
А
V
R3
Вывод:
Сопротивление проводника обратно пропорционально площади его поперечного сечения
R~1/S

## Slide 7
Как вы думаете, одинаково ли сопротивление проводников одинаковой толщины и длины, но сделанных из разного материала?

## Slide 8
Проведем опыт
R1
А
V
R4
А
V
Нихром
Сталь
Вывод:
Сопротивление проводника зависит от материала, из которого изготовлен проводник.
4

## Slide 9: Выводы
Чем длиннее проводник, тем больше его сопротивление.
Чем толще проводник, тем меньше его сопротивление.
Сопротивления проводников одинаковой длины и толщины могут быть различны, в зависимости от вещества.

## Slide 10
Георг Ом
1787—1854
Зависимость сопротивления проводника от его размеров и вещества впервые на опытах изучил Георг Ом.
Сопротивление прямо пропорционально длине проводника, обратно пропорционально площади его поперечного сечения и зависит от вещества проводника

## Slide 11: Удельное сопротивление
Удельное сопротивление обозначается буквой
Удельное сопротивление проводника — это сопротивление проводника из данного вещества с площадью поперечного сечения 1 и длиной 1 м.
Вещество | 
Серебро | 0,016
Медь | 0,017
Золото | 0,024
Алюминий | 0,028
Вольфрам | 0,055
Железо | 0,1
Нихром (сплав) | 
Фарфор | 
Эбонит | 
1019

## Slide 12: Расчет сопротивления и единицы измерения
l
S

## Slide 13: Удельное электрическое сопротивление некоторых веществ ( при t=20 C)
Вещество | 
Серебро | 0,016
Медь | 0,017
Золото | 0,024
Алюминий | 0,028
Вольфрам | 0,055
Железо | 0,1
Нихром (сплав) | 
Фарфор | 
Эбонит | 
1019

## Slide 14
Решение задач

## Slide 15: Железный провод длиной 250 м имеет площадь поперечного сечения 2 . Найдите сопротивление данного провода.
Дано:
Вещество | 
Серебро | 0,016
Медь | 0,017
Золото | 0,024
Вольфрам | 0,055
Железо | 0,1
Фарфор | 
Эбонит | 
Ответ: 12,5 Ом

## Slide 16: Какое напряжение должно быть на эбонитовом диске толщиной 1 мм, чтобы через него прошел ток в 1 мкА? Диаметр диска составляет 1 см.
Дано:
СИ
Вещество | 
Серебро | 0,016
Медь | 0,017
Золото | 0,024
Вольфрам | 0,055
Железо | 0,1
Фарфор | 
Эбонит | 
Вещество | 
Серебро | 0,016
Медь | 0,017
Золото | 0,024
Вольфрам | 0,055
Железо | 0,1
Фарфор | 
Эбонит | 

## Slide 17: Какое напряжение должно быть на эбонитовом диске толщиной 1 мм, чтобы через него прошел ток в 1 мкА? Диаметр диска составляет 1 см.
Большой адронный коллайдер в Женеве. Протяженность составляет около 27 км

## Slide 18
У какого из медных проводников сопротивление больше и во сколько раз, если:
А). Площадь сечения проводов одинакова, а длина одного провода в 3 раза больше другого?
Б) Длина проводов одинакова, а площадь сечения второго больше первого в 2,5 раза?
1
Решение задач
2
Проволоку согнули пополам и включили в сеть. Как изменилось сопротивление проводника?

## Slide 19
Длина медного провода 200 м, площадь поперечного сечения 2 мм2. Чему равно сопротивление такого проводника?
Никелиновый провод длиной 50 м и площадью поперечного сечения 0,5 мм2 включён в электрическую цепь с напряжением 220 В. Определите силу тока в этой цепи?
3
4

## Slide 20: Основные выводы
Сопротивление проводника прямо пропорционально длине проводника, обратно пропорционально площади поперечного сечения и зависит от вещества.
Удельное сопротивление проводника — это сопротивление проводника из данного вещества с площадью поперечного сечения 1 и длиной 1 м.
Площадь поперечного сечения проводника для удобства измеряют в квадратных миллиметрах, поэтому удельное сопротивление проводника имеет соответствующие единицы измерения.

## Slide 21
Домашнее задание:
§ 45, 46 упр 30 (1.2)