## Slide 1: ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СОСТАВ ПОЧВЫ
Автор проекта: ученик 10A класса
Лепин Владислав Дмитриевич
Руководитель проекта:
учитель химии Конькова Марина Николаевна
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4
МО «АХТУБИНСКИЙ РАЙОН»
Ахтубинск - 2022

## Slide 2
Цель работы:
Изучение влияния деятельности человека на качество почвы для выявления методов борьбы с ее возможными загрязнениями.
Задачи:
Изучить литературу по данному вопросу;
Изучить виды почв в Ахтубинском районе;
Познакомиться с видами хозяйственной деятельности человека, связанными с почвой в нашем районе;
Исследовать характер загрязнений почв в районе и городе;
Проанализировать полученные результаты и подобрать методы, позволяющие бороться с загрязнениями почв.
Гипотеза:
Как деятельность человека может изменить состав почвы?

## Slide 3
Введение
В современном мире человек все больше загрязняет почву, нанося вред не только себе, но и всем остальным живым организмам на нашей планете.
С каждым днем все больше отходов выбрасывается в окружающую среду, загрязняя почву. Поэтому я хотел бы изучить эту тему более серьёзным образом.

## Slide 4: Состав почвы
Почва состоит из следующих частей, которые непрерывно взаимодействуют между собой:
твердая (от 45% до 60%);
жидкая (25%);
газообразная (20-25%);
живая.
Основные химические элементы почвы | Процентное содержание (от общего числа всех химических элементов)
Кислород (O) | 49%
Кремний (Si) | 33%
Алюминий (Al) | 7,13%
Железо (Fe) | 3,8%
Углерод (C) | 2%
Кальций (Ca) | 1,37%
Калий (K) | 1,36%
Натрий (Na) | 0,63%
Магний (Mg) | 0,6%

## Slide 5: Почвы нашего района
В нашем районе распространены следующие виды почв:
светло-каштановые;
бурые полупустынные;
солончаки.

## Slide 6: Отбор образцов почвы
Места отбора почвы:
Приусадебный участок.
Железная дорога.
Центральная котельная.
Лес около реки.
Пришкольный участок.
Мусорные контейнеры.
Поля.

## Slide 7: Ход практической работы
Определение механического состава почв.
Приготовление водной вытяжки и определение кислотности почв.
Качественное определение химических элементов в почве.

## Slide 8: Определение механического состава почвы
Необходимо взять немного почвы, увлажнить ее и попробовать скатать шарик и скрутить его в кольцо.
Если шарик не скатывается - почва песчаная.
Если кольцо скатывается без трещин – почва глинистая.
Если кольцо скатывается с трещинами - суглинистая.
Если же кольцо вообще не скатывается, то почва супесчаная.

## Slide 9: Приготовление водной вытяжки

## Slide 10: Кислотность почвы
Для определения кислотности почвы я использовал универсальную индикаторную бумагу. В раствор водной вытяжки помещается одна полоска, которая, в зависимости от содержания ионов водорода, окрашивается в определенный цвет.

## Slide 11: Определение анионов и катионов в составе почвы
Качественный анализ — совокупность химических, физико-химических и физических методов, применяемых для обнаружения элементов, радикалов и соединений, входящих в состав анализируемого вещества или смеси веществ.

## Slide 12: Карбонат-ионы
Если при добавлении соляной кислоты в раствор водной вытяжки наблюдается выделение газа, карбонат-ионы присутствуют.
2Н+ + СО32- = СО2↑ ­+ Н2О.

## Slide 13: Сульфат-ионы
Белым цветом обладает сульфат бария. Если при добавлении хлорида бария к раствору водной вытяжки произошло помутнение раствора или выпадение белого осадка, сульфат-ионы присутствуют.
SO42- + Ba2+ = BaSO4↓.

## Slide 14: Ионы свинца, меди и железа
Гидроксид меди (II) обладает характерным голубым окрашиванием:
Cu2+ + 2OH- = Cu(OH)2↓.
Белым окрашиванием обладает гидроксид свинца.
Pb2+ + 2OH- = Pb(OH)2↓.
Серо-зеленый и бурый цвета характерны соответственно для гидроксидов железа (II) и (III).
Fe2+ + 2OH- = Fe(OH)2↓;
Fe3+ + 3OH- = Fe(OH)3↓.

## Slide 15: Результаты анализа почв
Номер образца | Место отбора | Механический состав | Кислотность | Сульфаты | Карбонаты | Свинец | Медь | Железо(II) | Железо(III)
1 | Приусадебный участок | Суглинистая | pH 5 | Среднее помутнение | - | - | - | - | -
2 | Железная дорога | Суглинистая | pH 4 | Сильное помутнение | - | Сильное помутнение | - | - | -
3 | Центральная котельная | Глинистая | pH 5 | Среднее помутнение | - | Слабое помутнение | - | - | -
4 | Лес | Песчаная | pH 7 | Слабое помутнение | - | - | - | - | -
5 | Пришкольный участок | Суглинистая | pH 7 | - | - | Среднее помутнение | - | - | -
6 | Мусорные контейнеры | Суглинистая | pH 5 | Сильное помутнение | - | Слабое помутнение | - | - | -

## Slide 16: Результаты анализа почв (продолжение)
Номер образца | Место отбора | Механический состав | Кислотность | Сульфаты | Карбонаты | Свинец | Медь | Железо(II) | Железо(III)
7.1 | Арбузное поле | Глинистая | pH 7 | - | - | Слабое помутнение | - | - | -
7.2 | Луковое поле | Глинистая | pH 6 | - | - | - | - | - | -
7.3 | Морковное поле | Суглинистая | pH 4 | - | - | Слабое помутнение | - | - | -
7.4 | Капустное поле | Суглинистая | pH 6 | Слабое помутнение | - | Слабое помутнение | - | - | -
7.5 | Помидорное поле | Глинистая | pH 6 | - | - | - | - | - | -

## Slide 17: Заключение
В ходе своего исследования я детально изучил почвы Ахтубинского района. Теперь я действительно могу подтвердить, что деятельность человека в значительной мере изменяет состав почв, причем как с лучшей, так и с худшей стороны.

## Slide 18: Методы, позволяющие бороться с загрязнениями почв
Сортировка бытовых отходов;
Сокращение количества используемого пластика;
Периодическое обновление мусорных контейнеров.