## Slide 3
Сумка хозяйственная.

## Slide 4: Хлопчатобумажная ткань.

## Slide 5: Виды хлопчатобумажной ткани
Ситец
Бязь
Сатин
Фланель
Бумазея
Поплин

## Slide 7
Хлопчатник

## Slide 8
№ | Последовательность операций | Техника выполнения | Технические условия.
 | Обработать ручки сумки. | Обтачной шов. | Ширина шва от 7-10мм
 | Обработать верхний срез с одновременным втачиванием ручек. | Шов в подгибку с закрытым срезом | Ширина шва 20 мм
 | Обработать боковые срезы | Двойной шов. | Ширина шва 7-10 мм
 | Застрочить углы основной детали | Двойная машинная строчка | Шов на расстоянии 25 мм от угла.
 | Вывернуть изделие. | Выправить углы. | Выправить шов
 | Отутюжить готовое изделие. |  | ВТО выполнена качественно.
Технологическая карта

## Slide 9
ТЕМА УРОКА:
Обработка боковых срезов хозяйственной сумки.

## Slide 10: Карточка №3 Подпишите на карточке срезы изделия.

## Slide 11
№ | Последовательность операций | Техника выполнения | Технические условия.
 | Обработать ручки сумки. | Обтачной шов. | Ширина шва от 7-10мм
 | Обработать верхний срез с одновременным втачиванием ручек. | Шов в подгибку с закрытым срезом | Ширина шва 20 мм
 | Обработать боковые срезы | Двойной шов. | Ширина шва 7-10 мм
 | Застрочить углы основной детали | Двойная машинная строчка | Шов на расстоянии 25 мм от угла.
 | Вывернуть изделие. | Выправить углы. | Выправить шов
 | Отутюжить готовое изделие. |  | ВТО выполнена качественно.
Технологическая карта

## Slide 12
№ | Название операций | Техника выполнения | Технические условия.
1 | двойной шов | Сложить детали изнаночной стороной внутрь. | Уровнять срезы.
 |  | Сколоть, сметать, проутюжить. | 
 |  | Стачать детали, выполнив первую строчку. | Ширина шва 5 мм
 |  | Удалить нитки сметывания, разутюжить шов. | ВТО выполнено качественно,
 |  | Вывернуть изделие на изнаночную сторону, выправить углы и швы, выметать шов. | ВТО выполнено качественно,
 |  | Выполнить вторую строчку. Удалить нитки выметывания. Приутюжить шов. | Ширина шва 7-10 мм.
Карточка № 4

## Slide 13
Схема двойного шва.

## Slide 15
Критерии качества
1.Ширина шва 7-10 мм.
2.Строчка выполнена ровно.
3. Закрепка выполнена в конце и в начале строчки.
3.Влажно-тепловая обработка выполнена качественно.

## Slide 16
Правила техники безопасности
Работать в мастерской необходимо в спецодежде.
Булавки и иголки хранятся в подушечке.
Запрещается булавки и иголки брать в рот или вкалывать в спецодежду.
Любое ручное шитье выполняется с наперстком.
Ножницы передаются кольцами вперед.
Хранить ножницы необходимо в специальном месте.
7.При завершении работы ножницы следует закрыть и положить острыми концами в направлении от себя.

## Slide 18
Критерии качества
1.Ширина шва 7-10 мм.
2.Строчка выполнена ровно.
3. Закрепка выполнена в конце и в начале строчки.
4.Влажно-тепловая обработка выполнена качественно.