## Slide 1
Трудовое воспитание обучающихся
с ОВЗ.
Изготовление
деревянной ложки
Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Красноярская школа-интернат»
Шапкин Вячеслав Алексеевич-
учитель столярного дела,
руководитель кружка по столярному мастерству
«Живое дерево»
Работу выполнял
Климов Виталий Сергеевич
04.10.09, 7 класс

## Slide 2
Деревянные ложки
«Дорога ложка к обеду», - гласит русская пословица. И не зря в этой пословице упоминается именно ложка, ведь ложка – это самый практичный предмет из всех столовых приборов. Несмотря на то, что ложка предназначена для переноса жидкой или полужидкой пищи, ее можно использовать и в качестве вилки, и в качестве ножа, и в качестве поварешки. Некоторые ложки удачно используют для декорирования помещения. Особенно хорошо применяются для этого деревянные ложки с росписью, они не только очень красивые, но еще и функциональные. Деревянные ложки отражают самобытность нашей русской культуры, её традиции. Их можно использовать как музыкальный инструмент и в кукольном театре.

## Slide 3
Для изготовления деревянной ложки своими руками нам понадобятся следующие инструменты:
Нож. Для резьбы по дереву лучше использовать именно богородский нож. Его двухсторонняя заточка позволяет одинаково удобно работать как «от себя», так и «на себя», а узкий носик дает возможность срезать древесину по внутренним линиям.
Ложкорез (скобель). Это стамеска с крутым изгибом, предназначенная для выскребания древесины в углублениях и обработки внутренних стенок при резьбе посуды. Альтернативой ложкорезу может стать широкая клюкарза или обычная полукруглая стамеска.
Прямая стамеска – используется для ровного срезания массива дерева с заготовки.
Струбцина – необходима для удобной фиксации деревяшки.
Напильник для черновой обработки и наждачная бумага различной зернистости (320, 180 и 120 грит) для безупречной шлифовки изделия.

## Slide 4
Последовательность изготовления ложки:
1.Разметка изделия по шаблону

## Slide 5
3.Пиление до линии разметки
4. Придание формы по линиям

## Slide 6
6.Черновая обработка рашпилем
5.Формирование формы изделия

## Slide 7
8.Разметка черпала
7.Обработка изделия напильником

## Slide 8
10.Чистовая обработка изделия наждачной бумагой
9.Изготовление черпала

## Slide 9
11.Готовое изделие