## Slide 1
Преподаватель: Сторожилов Алексей Сергеевич
Асинхронный двигатель

## Slide 2
Асинхронные двигатели являются основными преобразователями
электрической энергии в механическую и составляют основу
электропривода большинства механизмов, используемых во всех
отраслях народного хозяйства. Для работы используют переменный
ток. Благодаря своей простоте, низкой стоимости и высокой
надежности они получили широкое применение и присутствуют
повсюду.

## Slide 3
01
Создатели асинхронного двигателя
Notes: 更多素材资源- B-lue-D-ragonfly- DESIGN

## Slide 4
Notes: 更多素材资源- B-lue-D-ragonfly- DESIGN

## Slide 5
02
Принцип действия асинхронного двигателя
Notes: 更多素材资源- B-lue-D-ragonfly- DESIGN

## Slide 6
Работу асинхронного двигателя наглядно показывает опыт Араго:
Если подковообразный магнит вращать с постоянной скоростью
вблизи металлического диска, свободно расположенного на оси,
то диск начнет вращаться вслед за магнитом с некоторой
скоростью, меньшей скорости вращения магнита

## Slide 7
Принцип действия асинхронного электродвигателя основан
на способности обмотки при включении ее в сеть создавать
вращающееся магнитное поле.
Вращающееся магнитное поле - это основная концепция
электрических двигателей и генераторов.
В результате явления электромагнитной индукции и возникновения
силы Ампера ротор также начинает вращаться с частотой
вращения n2, которая меньше частоты вращения n1 магнитного
поля статора

## Slide 8
n1 – частота вращения магнитного поля
f1 – частота переменного тока
p – число пар полюсов трехфазной обмотки

## Slide 9
Асинхронный двигатель состоит из неподвижной части – статор
и подвижной – ротор. Статор состоит из станины (корпус) и обмотки из проволоки
Основное назначение обмотки статора –
создание вращающего магнитного поля

## Slide 10
Ротор представляет собой цилиндр, набранный из штампованных
листов электротехнической стали (сердечник) насаженный на вал. Роторы делятся на короткозамкнутые и фазные

## Slide 11
Отставание ротора от вращающегося поля статора характеризуется
относительной величиной S, называемой скольжением:

## Slide 12
Скольжение АД может изменяться в диапазоне 0-1 (0-100%). Если S=0, то это соответствует режиму холостого хода, когда
Ротор двигателя практически не испытывает противодействующего
момента. Если S=1, то это соответствует режиму которого замыкания, при
котором ротор двигателя неподвижен.
Скольжение зависит от механической нагрузки на валу
Двигателя и с ее ростом увеличивается. Скольжение, соответствующее номинальной нагрузке
двигателя, называется номинальным скольжением. Для АД малой и средней мощностей номинальное
Скольжение изменяется от 0,02 до 0,08 (2-8%).

## Slide 13
03
Типы асинхронных двигателей
Notes: 更多素材资源- B-lue-D-ragonfly- DESIGN

## Slide 14
1. однофазный асинхронный двигатель
с короткозамкнутым ротором;
2. двухфазный асинхронный двигатель
с короткозамкнутым ротором;
3. трехфазный асинхронный двигатель
с короткозамкнутым ротором;
4. трехфазный асинхронный двигатель
с фазным ротором.

## Slide 15
Короткозамкнутая обмотка ротора состоит из стержней,
которые закладываются в пазы сердечника ротора. Такая обмотка называется “беличья клетка”. Двигатель с короткозамкнутым ротором не имеет
подвижных контактов

## Slide 16
Скольжение АД может изменяться в диапазоне 0-1 (0-100%). Если S=0, то это соответствует режиму холостого хода, когда
Ротор двигателя практически не испытывает противодействующего
момента. Если S=1, то это соответствует режиму которого замыкания, при
котором ротор двигателя неподвижен.
Скольжение зависит от механической нагрузки на валу
Двигателя и с ее ростом увеличивается. Скольжение, соответствующее номинальной нагрузке
двигателя, называется номинальным скольжением. Для АД малой и средней мощностей номинальное
Скольжение изменяется от 0,02 до 0,08 (2-8%).

## Slide 17
Двигатель с короткозамкнутым ротором имеет простую
конструкция, но есть очень серьёзный недостаток – ограниченный
пусковой момент. Для устройств с тяжелыми условиями пуск (подъемный кран)
используют асинхронные двигатели с фазным ротором.
На сердечнике фазного ротора укладывают трехфазную обмотку
выполненную аналогично обмотке статора. Ее концы подключают к контактным кольцам, по которым
скользят щетки, подключенные к источнику питания.

## Slide 19
Асинхронные двигатели с фазным ротором имеют более
сложную конструкцию, чем двигатели с короткозамкнутым
ротором, однако обладают лучшими пусковыми и
регулировочными свойствами.
Условное обозначение трехфазных асинхронных двигателей с
короткозамкнутым (а) и фазным (б) ротором.

## Slide 20
Однофазный асинхронный электродвигатель
Это асинхронный электродвигатель, который работает от
электрической сети однофазного переменного тока без
использования частотного преобразователя и который в основном
режиме работы (после пуска) использует только одну обмотку (фазу)
статора.

## Slide 21
Двухфазный асинхронный электродвигатель
с короткозамкнутым ротором
Двухфазный двигатель — электрический двигатель переменного тока
с двумя обмотками, сдвинутыми в пространстве на 90°.
При подаче на двигатель двухфазного тока, сдвинутого по фазе
на 90°, образуется вращающееся магнитное поле.
Короткозамкнутый ротор двигателя обычно изготавливается в виде
«беличьего колеса».

## Slide 22
Трехфазный асинхронный электродвигатель
с короткозамкнутым ротором
Трехфазная обмотка статора электродвигателя
соединяется по схеме «звезда» или «треугольник»
в зависимости от напряжения питания сети.
Концы трехфазной обмотки могут быть: соединены
внутри электродвигателя (из двигателя выходит три провода),
выведены наружу (выходит шесть проводов), выведены в
распределительную коробку
(в коробку выходит шесть проводов, из коробки три).

## Slide 24
04
Асинхронные двигатели специального назначения
Notes: 更多素材资源- B-lue-D-ragonfly- DESIGN

## Slide 25
Асинхронные двигатель с внешним ротором
Эти двигатели отличаются тем, что их статор находится внутри
ротора.
Такую конструкцию называют обращенной.
Используются в электроинструменте, в рольгангах
(роликовый конвейер), в гироскопических приборах

## Slide 26
Линейные асинхронные двигатели
В некоторых устройствах требуется не вращательное,
а поступательное или возвратно-поступательное движение.
Для этого можно использовать дополнительные приспособления
типа коленвал, но это не всегда эффективно.
Действие ЛАД основан на способности трехфазной системы токов
создавать бегущее магнитное поле.
Если в обычном АД статор в цилиндрической форме разрезать
вдоль его оси и развернуть в плоскость, то получится статор
линейного двигателя, называемый индуктором.
Индуктор толкает сердечник двигателя в линейном
направлении.
ЛАД применяются для приводов заслонок,
подъемно-транспортных средств, станков,
электроприводов манипуляторов.

## Slide 28
05
Применение и назначение АД
Notes: 更多素材资源- B-lue-D-ragonfly- DESIGN

## Slide 29
Асинхронные двигатели очень широко применяются,
как в промышленности в виде электрических приводов,
шаровых мельниц, транспортеров, насосов, дробилок,
сверлильных и наждачных станков, так и в быту.
Перечислить все области применения просто невозможно.

## Slide 30
06
Вывод
Notes: 更多素材资源- B-lue-D-ragonfly- DESIGN

## Slide 31
Асинхронный двигатель имеет низкую стоимость, надёжен,
и очень дешевый в обслуживании, особенно если он выполнен
с короткозамкнутым ротором.
Практически нет отрасли техники и быта, где не использовались
бы асинхронные двигатели.

## Slide 32
Спасибо за внимание