## Slide 1
Обработка низа коротких рукавов различными способами

## Slide 2
Соединительные швы
Краевые швы
Отделочные швы
вподгибку с закрытым срезом
окантовочный с закрытыми срезами
расстрочной
двойной
односторонняя складка
стачной вразутюжку
запошивочный
бантовая складка

## Slide 3
Какими по конструкции бывают рукава?
втачной
цельнокроенный
реглан
рубашечный
комбинированный

## Slide 4
имитирующая манжета
мужская рубашка
Подобрать вид обработки к каждой модели изделия в зависимости от свойств материала и назначения
женское платье
детское платье
женская блузка
костюм медицинского работника
притачная планка
эластичная тесьма
окантовочная бейка
шов вподгибку с закрытым срезом

## Slide 5
Обработка нижнего среза короткого рукава имитирующей манжетой
1. Уточнить длину рукава. Дать припуск на манжету 6 - 8см. (Рис.1)
2. Проложить прямые стежки по линии, определяющей ширину манжеты.
3. Сметать и стачать рукав. Разутюжить шов. Срезы обметать. (Рис.2)
4. Перегнуть нижний срез рукава на изнаночную сторону, располагая срез около намеченной линии. Заметать. (Рис.3)
5. Перегнуть низ рукава на изнаночную сторону еще раз, заметать. Следить, чтобы стежки располагались по сгибу. (Рис.4)
6. Вывернуть рукав на лицевую сторону. Застрочить складку на 7 - 8 мм. от низа рукава по изнаночной стороне. (Рис.5)
7. Удалить нитки заметывания.
8. Отогнуть манжету вниз, приутюжить. (Рис.6)
Рис.1 Рис. 2 Рис. 3 Рис.4 Рис. 5 Рис. 6

## Slide 6
Сложить деталь планки вдоль изнаночной стороны внутрь и приутюжить.
Приложить планку к нижнему срезу рукава, выравнивая срезы и приметать.
Притачать планку к нижнему срезу рукава шириной шва 10 мм. (строчка 1)
Обметать припуск шва притачивания. (строчка 2)
Приутюжить, направив шов притачивания на рукав.
Обработка нижнего среза короткого рукава притачной планкой

## Slide 7
Самостоятельная работа