## Slide 1: Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Промышленно-технологический колледж им. В.И. Заволянского»
Работу выполнили студенты
группы 31 Гордеев Д.
Исследовательская работа
на тему: Стрела автомобильного крана овоидного профиля
Мичуринск 2024г
Руководитель преподаватель:
Козлов Александр Юрьевич

## Slide 2
Цель исследования: Изучить преимущества овоидного профиля перед прямоугольным профилем стрелы для автомобильных кранов
Задачи исследования:
Узнать что такое овоид
Изучить овоидный профиль стрелы
Узнать в чём преимущества овоида
Гипотеза: Стрелы прямоугольного профиля в изготовлении намного дешевле и проще, чем стрелы овоидного профиля, в связи с этим, зачем усложнять профиль стрелы, если это приводит к значительному удорожанию грузоподъемной машины.

## Slide 3
Овоидная стрела Овоидные стрелы стали применятся совсем недавно только благодаря использованию новейших расчетов с применением компьютерных программ, которые и представили визуально совершенно новый технически не доступный ранее профиль.
Овоидные стрелы позволили значительно улучшить ее технические параметры. Их преимущества заключаются:
в высокой местной устойчивости
низкой металлоемкости
высоком запасе прочности
устойчивости к большим нагрузкам, что позволяет увеличить их длину

## Slide 4
Овоидная стрела – это тип телескопической стрелы автокрана, имеющий следующий вид профиля: верхняя часть короба выполнена в П-образной форме со скругленными углами, нижняя – в виде полуэллипса.
Автокран «Ивановец» овоид

## Slide 5
Овоидный профиль стрелы. Овоидный профиль стрелы дополнил прямоугольный, который на определенном этапе исчерпал свои возможности в плане максимально возможных грузовых характеристик крана соответствующего класса. Конструкторам пришлось вначале придумать алгоритм для необходимых расчетов, а затем с помощью современных компьютерных технологий произвести вычисления. Верхний пояс сечения секции под нагрузкой работает на растяжение, нижний на сжатие, а боковые стенки изгибаются. Для нижнего силового пояса использована арочная форма хорошо работающая на сжатие. Расчеты подтвердили оптимальность использования элементов профиля стрелы похожем на арку.
Автокран КС-45717К-1Р овоид

## Slide 6
Овоидный профиль – это профиль, имеющий овальное сечение близкое к окружности в нижнем поясе и п-образный гнутый профиль с закруглёнными под определённым радиусом углами в верхнем поясе профиля. Секция стрелы сваривается сварочным швом двух полукоробов. Сварочный шов проходит по нейтральной линии напряжений рассчитанной конструкторами при максимальной нагрузке.
Секрет производства овоидных стрел

## Slide 7
Сравнение грузовых характеристик кранов с прямоугольной и овоидной стрелой

## Slide 8: Вывод: Испытания показали, что кран с овоидной стрелой на одинаковом вылете поднимает на 1,5 – 2 тонны больше. Таким образом, переход на овоидное сечение стрел позволило поднять грузовысотные характеристики крана по сравнению с краном многогранного гнутого профиля на рабочих вылетах до 20-30%. Конечно сравнение характеристик автокрана с овоидной стрелой и стрелой коробчатого сечения не будет выдерживать никакой критики.