## Slide 1
Преподаватель Тайгинского подразделения УЦПК Западно-Сибирской железной дороги Д.С. Лисютин
Контроль за угоном бесстыкового пути.

## Slide 3
Угон бесстыкового пути
Угон плетей возможен лишь на участках, где прижатие промежуточных рельсовых скреплений к основанию ниже допускаемых значений или шпальные ящики заполнены балластом менее, чем на 50% (угон всей рельсошпальной решетки).
Угон пути- это продольное перемещение рельсов (рельсовых плетей) относительно рельсовых опор или перемещение рельсов (рельсовых плетей) вместе с опорами относительно балластного слоя вследствие воздействия температурных и динамических сил.
Показатели | Крутящий момент, Н.м, при типах скреплений |  |  |  | 
 | КБ65 |  | ЖБР-65 | ЖБР-65Ш, ЖБР-65ПШМ, ЖБР-65ПШ, СМ-1 | W-30
 | клеммный болт | закладной болт |  |  | 
Затяжка гаек болтов и шурупов при укладке бесстыкового пути | 150) | 120) | 180-200 | 220-250 | 300-350
Минимально допускаемое значение затяжки гаек болтов и шурупов в процессе эксплуатации | 100 | 70 | 120 | 150 | 200
) Для обеспечения запаса усилия прижатия затяжку гаек болтов скреплений КБ65 при укладке плетей и при подтягивании их в процессе эксплуатации необходимо производить с крутящим моментом: 200 Н.м (20 кгс.м) – для клеммных болтов; 150 Н.м (15 кгс.м) –закладных болтов. Для других типов рельсовых скреплений по утвержденным Управлением пути и сооружений техническим условиям, инструкциям. |  |  |  |  | 

## Slide 4
Угон бесстыкового пути
На наличие угона указывают следы клемм на подошве рельсов, смещение подкладок по шпалам (при ослаблении закладных болтов), взбугривание или неплотное прилегание балласта к боковым граням шпал и перекос шпал, смещение или отсутствие подрельсовых амортизационных прокладок, смещение рисок на маячных шпалах.

## Slide 5
Устройство и оборудование маячных шпал
Контроль за угоном плетей осуществляется по смещению контрольных сечений рельсовой плети относительно «маячных» шпал.
В качестве «маячной» шпалы выбирается шпала, расположенная против пикетного столбика.

## Slide 6
Устройство и оборудование маячных шпал
Верх концов «маячных» шпал с наружных сторон рельса за пределами скреплений окрашивается яркой краской, и ставиться порядковых номер маячной шпалы.

## Slide 7
Устройство и оборудование маячных шпал
При скреплении КБ-65 на маячной шпале типовые клеммы заменяются на клеммы с укороченными на 8 — 10 мм ножками, при отсутствии таких клемм, допускается клеммы не устанавливать, при этом закладные болты должны быть затянуты с нормативным значением.

## Slide 8
Устройство и оборудование маячных шпал
Резиновые или резинокордовые подрельсовые прокладки заменяются на полиэтиленовые или другие подкладки с низким коэффициентом трения.

## Slide 9
Устройство и оборудование маячных шпал
«Маячная» шпала всегда должна быть хорошо подбита.

## Slide 10
Устройство и оборудование маячных шпал
При скреплениях КБ-65, ЖБР-65ПШ, ЖБР-65ПШМ контрольные сечения отмечают поперечными полосами шириной 10 мм, наносимыми светлой краской на шейку рельса, верх подошвы и в створе с боковой гранью подкладки.

## Slide 11
Устройство и оборудование маячных шпал
При скреплениях ЖБР-65, ЖБР-65Ш контрольные сечения отмечают поперечными полосами шириной 10 мм, наносимыми светлой краской на шейку рельса, верх подошвы и в створе с боковой гранью верхней площадки шпалы.

## Slide 12
Устройство и оборудование маячных шпал
При скреплениях ЖБР-65, ЖБР-65Ш, ЖБР-65ПШ, ЖБР-65ПШМ клеммы на «маячных» шпалах переворачиваются усами вверх и жестко закрепляются.

## Slide 13
Устройство и оборудование маячных шпал
При скреплении АРС-4 контрольные сечения отмечают поперечными полосами шириной 10 мм, наносимыми светлой краской на шейку рельса, верх подошвы и в створе с боковой гранью головки анкера.

## Slide 14
Устройство и оборудование маячных шпал
При скреплениях АРС-4 типовой подклеммник должен быть заменен на подклеммник для «маячных» шпал.
Типовой подклеммник АРС-4
Подклеммник для «маячных шпал»

## Slide 15
Устройство и оборудование маячных шпал
Монорегулятор установлен на 3-ю позицию.

## Slide 16
Устройство и оборудование маячных шпал
Оборудование маячных шпал и нанесение рисок производится сразу же после закрепления плетей на постоянный режим работы.
При производстве замеров подвижек на «маячных» шпалах со знаком «+» учитываются смещения по нарастанию километров, «-» - против нарастания километров.

## Slide 17
Устройство и оборудование поперечных створов
Контроль за продольными перемещениями плети относительно «маячных» шпал должен быть дополнен контролем по поперечным створам.
Створ образуется леской, натягиваемой между двумя расположенными друг против друга реперами (на одной оси, перпендикулярной продольной оси пути).

## Slide 18
Устройство и оборудование поперечных створов
В качестве которых могут быть использованы опоры контактной сети, искусственные сооружения, специально врытые в грунт столбики, отрезки рельсов и др. неподвижные сооружения около пути.

## Slide 19
Устройство и оборудование поперечных створов
Начальное положение плети относительно лески фиксируется риской по краске, нанесенной на нерабочей верхней части головки рельса, предварительно очищенной от грязи (промытой соляркой).
Положение лески на реперах фиксируется риской, наносимой по масляной краске, которой должна быть окрашена площадка на репере, к которой прикладывается леска диаметром 0,2÷0,5 мм.

## Slide 20
Устройство и оборудование поперечных створов
Расстояние между леской и головкой рельса не должно превышать 3 см.
не ˃ 3 см

## Slide 21
Устройство и оборудование поперечных створов
Створы оборудуются в местах близких к «маячным» шпалам (±5 м).
Короткие плети (800 м и менее) оборудуются тремя створами, в том числе на концах плети, на расстояниях не менее 60÷95 м от их концов и в средней части плети.

## Slide 22
Устройство и оборудование поперечных створов
На длинных плетях створы обустраиваются на их концевых участках и далее через каждые 400 м.
На спусках и на затяжных подъемах с уклонами более 10‰, перед кривыми и в кривых радиусами 600 м и менее створы устанавливаются через 200 м.

## Slide 23
Спасибо за внимание!