## Slide 1
Преподаватель Тайгинского подразделения УЦПК Западно-Сибирской железной дороги Д.С. Лисютин
Разрядка температурных напряжений

## Slide 2
Разрядка температурных напряжений – это процесс полного освобождения плети от температурных напряжений.
Разрядка температурных напряжений
Разрядка температурных напряжений в плетях бесстыкового пути должна выполняться в следующих случаях:
1. При перезакреплении плетей на постоянный режим эксплуатации, если они были уложены при температуре выше или ниже оптимальной более чем на 5 0С
2. Перед сваркой коротких плетей в длинные, если разность температуры закрепления соседних плетей превышает 50С, а всех плетей, свариваемых в длинную, 100С.
3. После восстановления сваркой целостности плетей, если оно выполнялось при температуре ниже или выше оптимальной температуры закрепления более чем на 50С.
4. При «потере» температуры закрепления в результате их угона.
5. При внезапном появлении углов в плане.
6. Накануне выполнения путевых работ уменьшающих боковую устойчивость пути в летнее время, при температуре рельсов, превышающей температуру закрепления

## Slide 3
Разрядка температурных напряжений
Возможны несколько вариантов выполнения работ по разрядке температурных напряжений:
1. Односторонняя разрядка – производиться в плетях длиной 800 м и менее, в прямых и кривых R более 650м.
2. Двухсторонняя разрядка – производиться в плетях длиной более 800м.
3. Разрядка полуплетями – производиться в плетях длиной 600-800м в кривых R 650м и менее, и в S образных кривых.

## Slide 4
Разрядка температурных напряжений
Для полного снятия температурных напряжений в плетях при разрядке необходимо вывешивать плети на:
1. Катучие роликовые опоры (ролики), диаметром 20-22мм, устанавливаемые на каждой 15 шпале, при скреплении КБ клеммы снимаются, при скр. ЖБР клемма пружинная ставиться в монтажное положение, подрельсовые амортизаторы убираются.

## Slide 5
Разрядка температурных напряжений
2. Парные полиэтиленовые пластины общей толщиной 20-22мм, устанавливаемые на каждой 15 шпале на подрельсовые прокладки амортизаторы, при этом клеммы КБ не снимаются.

## Slide 6
Разрядка температурных напряжений
3. Боковые ролики – устанавливаются в кривых R 800 м и менее на участках со скреплениями типа ЖБР и АРС.
Устанавливаются в кривых R:
500÷800м - на каждой 15ой ,
350÷499 - на каждой 10ой,
250÷349 -на каждой 6ой шпале.

## Slide 7
Разрядка температурных напряжений
При использовании парных полиэтиленовых пластин работы по разрядке напряжений на участках со скреплениями КБ при наличии инвентарных накладок и рельсовых вкладышей могут производиться без перерыва движения поездов, но с ограничением их скорости до 25 км/ч.
При вывешивании плетей на ролики независимо от конструкции скреплений и при установке парных пластин при всех скреплениях, кроме КБ, работы по разрядке температурных напряжений должны выполняться в «окно».

## Slide 8
Разрядка температурных напряжений
Для полного снятия и выравнивания температурных напряжений, остающихся в рельсах после вывешивания их на парные пластины или ролики, необходимо дополнительно встряхивать плети ударным механизмом с клиновым упором.

## Slide 9
Разрядка температурных напряжений
Качество разрядки напряжений контролируется по контрольным рискам, нанесенных на плети через каждые 50м от анкерного участка, до конца плети.

## Slide 10
Разрядка температурных напряжений
Расчетные удлинения наносятся на плети в виде рисок со смещением относительно контрольных на величины, определяемые по формуле:
где |  - | коэффициент линейного расширения рельсовой стали 0,0000118; (0,0118=мм)
li - | расстояние от торца неподвижного конца плети до i-ой риски на плети;
∆t - | перепад температуры закрепления плети относительно ее температуры в момент производства разрядки напряжений.
∆l = li∆t
Например, при ∆t = 250С расчетные риски в сечениях 1, 2, 3 и т.д. должны быть отнесены относительно контрольных рисок в сторону неподвижного конца плети на величины:
1-ое сечение: ∆l1 = 11,8∙10-6∙50∙25 = 14,7 мм;
2-ое сечение: ∆l2 = 11,8∙10-6∙100∙25 = 29,5 мм;
3-е сечение: ∆l3 = 11,8∙10-6∙150∙25 = 44,3 мм и т.д.

## Slide 11
Разрядка температурных напряжений
При ожидаемом удлинении плети необходимо снять или сдвинуть примыкающие к концам плети уравнительные рельсы, а при ожидаемом укорочении рельсовых плетей на стык, примыкающий к плети, устанавливаются инвентарные накладки. Освобождают плети от закрепления на шпалах, начиная от концов к середине.

## Slide 12
Разрядка температурных напряжений
Если при выполнении неотложной разрядки температурных напряжений в стыках уравнительного пролета отсутствуют зазоры, то предварительно необходимо создать зазор, вырезать газовым резаком кусок рельса длиной 10-20 см

## Slide 13
Разрядка температурных напряжений
Во время разрядки температурных напряжений необходимо выполнить все текущие работы, относящиеся к содержанию промежуточных рельсовых скреплений, в том числе смазку болтов, замену изношенных и поправку сместившихся прокладок, замену дефектных элементов скреплений.

## Slide 14
Разрядка температурных напряжений
Сразу же после окончания разрядки рельсовая плеть должна быть закреплена. Для более точного фиксирования температуры плеть необходимо закреплять сначала на каждой второй - пятой шпале, затем на остальных шпалах подряд.
На время разрядки под поездами на участках с использованием парных пластин, на поезда должны выдаваться предупреждения о снижении скорости движения до 25 км/ч, на мостах и в тоннелях - до 15 км/ч.
В остальных случаях разрядка температурных напряжений в плетях производятся в «окно». При подготовительных работах до «окна», а также при открытии движения после его завершения допускается частичное снятие клемм (или перевод их в монтажное положение)

## Slide 15
Разрядка температурных напряжений
Допускаемые скорости движения поездов в зависимости от схемы закрепления клемм на участках со скреплением ЖБР-65, ЖБР-65Ш, ЖБР-65ПШ, ЖБР-65ПШМ, W30
Радиус кривой, м | Допускаемая скорость (км/ч) при закреплении рельсов (рельсовых плетей) |  |  | 
 | на каждой 2-ой шпале | на каждой 3-ей шпале | на каждой 4-ой шпале | на каждой 5-ой шпале
1000 и более | 60 | 60 | 40 | 25
600 – 999 | 60 | 40 | 25 | Не допускается
350 - 599 | 40 | 25 | Не допускается | Не допускается
250 - 349 | 25 | 25 | Не допускается | Не допускается

## Slide 16
Разрядка температурных напряжений
Допускаемые скорости движения поездов в зависимости
от схемы закрепления клемм на участках со скреплением АРС, Pandrol.
Радиус кривой, м | Допускаемая скорость (км/ч) при закреплении рельсов (рельсовых плетей) |  |  | 
 | на каждой 2-ой шпале | на каждой 3-ей шпале | на каждой 4-ой шпале | на каждой 5-ой шпале
более 1000 | 60 | 60 | 40 | 25
от 600 до 1000 | 60 | 40 | 25 | Не допускается
менее 600 | Не допускается | 25 | Не допускается | Не допускается

## Slide 17
Разрядка температурных напряжений
Допускаемые скорости движения поездов в зависимости от схемы закрепления клемм на участках с подкладочными скреплениями КБ65
Радиус кривой, м | Допускаемая скорость (км/ч) при закреплении рельсов (рельсовых плетей) |  |  |  | 
 | на каждой 2-ой шпале | на каждой 3-ей шпале | на каждой 4-ой шпале | на каждой 5-ой шпале | на каждой 6-ой шпале
1000 и более | 60 | 40 | 40 | 25 | 25
600 – 999 | 60 | 40 | 40 | 25 | 25
350 - 599 | 40 | 25 | 25 | 25 | 25
250 - 349 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25

## Slide 18
Разрядка температурных напряжений
Работами по разрядке температурных напряжений должен руководить начальник ПМС и ПЧ или их заместители.
О выполнении разрядки температурных напряжений в рельсовых плетях должна быть сделана запись в «Журнале учета службы и температурного режима рельсовых плетей». При этом должны быть указаны дата выполнения разрядки, расчетные и фактические удлинения (укорочения) плети и температура рельсов при разрядке.
Дата | Темпе-ратура рель-сов, С | Наименование работ | Длины, м: участка ослабления плети; вырезаемой части плети; рельсовой вставки, ввариваемой в плеть | Длина уравни-тельных или временных рельсов, м |  | Зазор в стыках уравнительных или временных рельсов, мм |  | Должность и подпись руководи-теля работ, техника пути | Примечание
 |  |  |  | перед началом плети | за кон-цом плети | в начале | в конце |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
27.04.2008 г. | +10 | Укладка плетей | Вся плеть 800,00 | 12,50 | 12,50 | 9 | 9 | ПЧЗ Иванов Техник дистанции пути Сергеев | Специальный удлиненный рельс (12,62 м)
 |  |  |  | 12,62 | 12,62 | 8 | 8 |  | 
 |  |  |  | 12,50 | 12,50 | 8 | 8 |  | 
 |  |  |  |  |  | 9 | 9 |  | 
06.05.2008 r. | +35 | Разрядка напряжений с постановкой плети на ролики и закрепление ее на постоянный режим эксплуатации | 800,00 | 12,50 | 12,50 | 4 | 4 | ПЧЗ Иванов Техник дистанции пути Сергеев | Плеть удлинилась на 231 мм. Расчетное удлинение 236 мм

## Slide 19
Разрядка температурных напряжений
В маркировке рельсовых плетей после проведения разрядки должна быть изменена температура закрепления плети.
Также должны быть обновлены риски на маячных шпалах.

## Slide 20
Спасибо за внимание!