## Slide 1: Теоретическая механика преподаватель ГАПОУ СО «СПТ» Зимакин О.А.
Статика
Аксиомы статики

## Slide 2
Статика – раздел теоретической механики, в котором изучаются условия равновесия тела
Тело находится в равновесии, если оно находится в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения
Сила – физическая величина, выражающая меру взаимодействия
двух тел.
Основные определения
Сила –величина векторная.
Для силы, как для любого вектора, необходимы 3 составляющие:
Точка приложения
Направление действия
Величина (модуль)
Материальная точка – точка, обладающая массой или тело,
размерами которого можно пренебречь.
Линия действия силы – прямая, по которой действует вектор силы.

## Slide 3
Система сил (СС) – все силы действующие на тело.
Равнодействующая система сил – сила эквивалентная (оказывающая
такое же механическое действие) данной системе сил, равная
геометрической сумме всех векторов сил, действующих в системе.
+=
Эквивалентная система сил – система сил, действующая так же как заданная
Уравновешенная система сил (эквивалентная нулю) – система сил ,
равнодействующая которых равна нулю, то есть будучи приложенной к телу не
Изменяет его состояния

## Slide 4
Классификация систем сил
В зависимости от расположения линий действия сил, системы сил бывают:
Плоская система сил – система сил, линии действия
которых лежат в одной плоскости
2. Пространственная система сил – система сил , линии действий которых
расположены в разных плоскостях
3. Сходящаяся система сил – система сил, линии действия которых
пересекаются в одной точке
4. Параллельная система сил – система сил линии действия которых
параллельны друг другу
5. Система произвольно расположенных сил – система сил, линии действия
которых расположены произвольно в плоскости или пространстве

## Slide 5
Аксиомы статики
Аксиома 1. Принцип инерции
Всякое изолированное материальное тело находится в равновесии
(состояние покоя или равномерного прямолинейного движения) пока
приложенные силы не выведут его из этого состояния
Аксиома 2. Условие равновесия двух сил
Две силы образуют уравновешенную систему сил тогда и только тогда,
когда они лежат на одной прямой, равны по модулю и направлены в
разные стороны
=
+ = 0

## Slide 6
Аксиома 3. Закон присоединения и отбрасывания
уравновешенной системы сил
В любую точку системы сил можно добавить или отбросить от нее уравновешенную систему сил. Действие системы сил от этого не изменится
Следствие из аксиомы 3
Силу, приложенную к точке тела, можно переносить любую другую
точку, расположенную на линии ее действия, действие силы при этом
не изменится

## Slide 7
Аксиома 4. Правила сложения векторов сил
4.1 Правило треугольника
Равнодействующая двух сил равна замыкающей стороне треугольника,
построенного на векторах этих сил и соединяет начало первой силы
с концом второй
4.2 Правило параллелограмма
Равнодействующая двух сил, приложенных к одной точке, приложена
к этой же точке и равна диагонали параллелограмма построенного на
этих силах, как на сторонах
F1
F2
F
= +
F1
F2
F
+

## Slide 8
Следствие из аксиомы 4
Силу, приложенную к телу, можно заменить эквивалентной системой сил
= +
Аксиома 5. Закон действия и противодействия
Силы действия двух твердых тел друг на друга лежат на одной прямой,
равны по модулю и направлены в разные стороны
1
2
F1
F2
= -
F

## Slide 9
Спасибо за внимание