## Slide 1: Интерактивная игра «Знатоки материаловедения»
Преподаватель:
Пронина Н.В.

## Slide 2
Как правило, наибольшего успеха
добивается тот, кто располагает лучшей
информацией.
Б. Дизраэли

## Slide 3: Цели:
Систематизация, закрепление и обобщение знаний по дисциплине: «Материаловедение»;
Развитие памяти, технического мышления, интеллектуальных способностей студентов;
Стимулирование познавательного интереса к предмету;
Воспитание чувство коллективизма, взаимопомощи, чувства такта и отзывчивости.

## Slide 4
I тур
Визитная карточка команд

## Slide 5
II тур
Разминка «Черный ящик»

## Slide 6
Металл серебристо-белого цвета, легкий, так как имеет плотность менее 5000 кг/м3. Хорошо проводит электрический ток и тепло, высокопластичен, достаточно прочен.
(алюминий)

## Slide 7
Сплав на основе меди с добавками олова и легирующих элементов цинка, свинца, никеля и т.д. Сплав может быть оловянным, алюминиевым и т.д.
(бронза)

## Slide 8
Сплав, относящийся к тяжелым материалам. В своем составе содержит углерод, железо, кремний, марганец, серу и фосфор. Сплав твердый. В маркировке сплава указывается углерод в десятых долях процента.
(инструментальная углеродистая сталь)

## Slide 9
Сплав, который в отличие от углеродистой стали кроме углерода, железа и обычных примесей содержит другие элементы хром, никель, титан и т. д. в сумме больше 10 %.
(высоколегированная сталь)

## Slide 10
Сплав, структура которого состоит только из перлита.
(эвтектоидная сталь)

## Slide 11
Сплав в котором по сравнению с чугуном содержится меньше углерода и вредных примесей. Сплав по степени раскисления может быть кипящим, спокойным, полуспокойным. В маркировке сплава показан его порядковый номер
(Углеродистая сталь обыкновенного качества)

## Slide 12
Сплав с содержанием меди и цинка, обладающий высокой пластичностью.
(латунь)

## Slide 13
Металл розово-красного цвета, имеет высокую плотность. Обладает хорошей тепло- и электропроводностью, коррозионной стойкостью. Имеет низкие механические свойства по сравнению со своими сплавами.
(медь)

## Slide 14
Сплав, состоящий из железа и углерода в виде шаровидного графита.
(высокопрочный чугун)

## Slide 15
Сплав на основе алюминия, который маркируется буквами АЛ.
(Силумин)

## Slide 16
III тур
«Крестики-
нолики"

## Slide 17
Определения | Кристаллическое строение | Микроструктура сплавов
Свойства материалов | Термическая обработка | Железоуглеродистые сплавы
Стали | Чугуны | Определения 2 Слайд 17
Х
0
Х
0
Х
0
Х
0
Х
0
Х
0
Х
0
Х
0
Х
0

## Slide 18: Определения
Дайте определение металлического сплава.

## Slide 19: Металлический сплав -
это сочетание двух или нескольких металлов и неметаллов, у которых сохраняются металлические свойства.

## Slide 20: Кристаллическое строение
К какой группе дефектов кристаллических структур можно отнести дефект представленного на рисунке фрагмента кристаллической решетки?
А) К точечным.
В) К линейным.
С) К поверхностным.
D) К объемным.

## Slide 21: Микроструктура сплавов
Микроструктура какого сплава представлена на рисунке?
Твердого раствора внедрения
Твердого раствора замещения
Механической смеси
Химического соединения

## Slide 22: Свойства материалов
Какое свойство материала
характеризует его
сопротивление
деформированию при
вдавливании в него более
твердого тела?
Твердость

## Slide 23: Термическая обработка
Назовите основные виды термической обработки
Отжиг
Нормализация
Закалка
Отпуск

## Slide 24: Железоуглеродистые сплавы
Расположите материалы в порядке возрастания в них количества углерода:
1. Эвтектоидная сталь;
2. Доэвтектоидная сталь;
3. Заэвтектоидная сталь;
4. Доэвтектический белый чугун;
5. Техническое железо.
5, 2, 1, 3, 4

## Slide 25: Стали
Чем отличается углеродистая сталь обыкновенного качества от качественной?
Содержанием S, P
В качественной стали их меньше

## Slide 26: Определения
Как называется механическое свойство,
определяющее способность металла
сопротивляться деформации и разрушению при
статическом нагружении?
Прочность

## Slide 27: Чугуны
Белый
Серый
Ковкий
Высокопрочный
Перечислите основные виды чугуна.

## Slide 28
IV тур
«Забей стрелку»

## Slide 29: Соответствия
1. СЧ 20 | 1.Строительная сталь
2. У12 | 2. Подшипниковая сталь
3. Сталь 45 | 3. Коррозионно-стойкая сталь
4. Р18 | 4. Деформируемая латунь
5. Д16 | 5. Среднеуглеродистая качественная сталь
6. ШХ28 | 6. Инструментальная углеродистая сталь
7. 15Х | 7. Быстрорежущая сталь
8. Л70 | 8. Ковкий чугун
9.ХВГ | 9. Дюралюмин
10. БрО10Ф1 | 10. Низкоуглеродистая хромистая сталь
11.Ст3кп | 11. Инструментальная легированная сталь
12.КЧ 120 | 12. Оловянная бронза
13. 12Х13 | 13. Углеродистая сталь обыкновенного качества
14. С440 | 14. Серый чугун

## Slide 30
V тур
«А ну-ка, вспомни !»

## Slide 31: Диаграмма железо-углерод

## Slide 32: Правильная диаграмма

## Slide 33
VI тур
«Кто быстрее?»

## Slide 34: Кто быстрее?
Внутреннее устройство материала
структура
2. Способность материала выдерживать
напряжения, не разрушаясь под действием сил
прочность
3. Процесс перехода вещества из жидкого в твердое
состояние
кристаллизация
4. Пустой узел кристалллической решетки
вакансия
5. Сплав, содержащий до 2,14 % углерода
сталь

## Slide 35: Кто быстрее?
6. Вид термообработки, при котором охлаждение проводится в воде
закалка
7. Вредные примеси стали и чугуна
сера, фосфор
8. Сплав меди с цинком и другими металлами
латунь
9. Что служит раскислителем сталей
Ферромарганец, ферросилициум, алюминий

## Slide 36: Кто быстрее?
10. Укажите, в каком из слов: зерно, базис, структура, материал, упругость есть буква «Л»
материал
11. Укажите, в каком из слов: ковкость, базис, структура, твердость, упругость есть буква «З»
базис

## Slide 37: VII тур Определите ключевое слово

## Slide 38
Каждая команда выбирает кроссворд, где
необходимо определить ключевое слово.
Задание выполняется на время
Ключевое слово:
ОБРАБОТКА

## Slide 39: Литература
Электротехнические и конструкционные материалы:
Учеб пособие для сред. проф. образования / В. Н.
Бородулин, А. С. Воробьев, В. М. Матюнин и др.;
Под ред. В. А. Филикова. – 2 –е изд., стер., - М.;
Издательский центр «Академия», 2005. – 280 с.