## Slide 1: Тема. Техническое оснащение кондитерского цеха по МДК 05.01 Организация приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Белгородский техникум общественного питания»

## Slide 2: КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Механическое оборудование
Тепловое оборудование
Холодильное оборудование
Вспомогательное (нейтральное) оборудование

## Slide 3: 1. МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Механическое оборудование обеспечивает выполнение тех или иных этапов технологического процесса и предназначено для выполнения механической обработки пищевых продуктов и приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.
По функциональному назначению механическое оборудование подразделяется на следующие классы:

## Slide 4: 1.1Сортировочно-калибровочное оборудование
Сортировочно-калибровочное оборудование разделяет сыпучие продукты на фракции, отличающиеся качеством частиц (сортировка), величиной частиц (калибровка), а также отделяет сыпучие продукты от посторонних примесей (просеивание).
Просеиватели

## Slide 5: 1.2 Месильно-перемешивающее оборудование
Тестомесильные машины
Взбивальные машины

## Slide 6: 1.3Дозировочно-формовочное оборудование
Тестораскаточные машины
Тестоделительные машины

## Slide 7: Дозировочно-формовочное оборудование
Тестоокруглительные машины
Тестозакаточные машины

## Slide 8: Дозировочно-формовочное оборудование
Дозатор крема
Роторные машины.

## Slide 9: 1.4 Измельчительно-режущее оборудование
Куттер
Измельчитель шоколада

## Slide 10: Измельчительно-режущее оборудование
Механизмы для надрезания тестовых заготовок
Машина для нарезания готовых кондитерских масс «Гитара»

## Slide 11: 1.5 Разбрызгивающее (распылительное) оборудование
Спреи
Аэрограф

## Slide 12: 1.6 Специальное оборудование
Пищевые принтеры

## Slide 13: 2. ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Тепловое оборудование необходимо для осуществления тепловой обработки продуктов, которая является главным этапом технологического процесса приготовления хлебобулочных и мучных кондитерских изделий.

## Slide 14: Глазировочная машина

## Slide 15: Варочное оборудование
Аппараты для варки сиропа
Темперирующие машины

## Slide 16: Оборудование для расстойки тестовых заготовок
Шкафы для расстойки

## Slide 17: Жарочное оборудование
Вафельница
Блинный аппарат

## Slide 18: Жарочное оборудование
Пекарные шкафы
Пароконвектоматы

## Slide 19: ПЛИТЫ

## Slide 20: 3. ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Холодильные шкафы
Шкафы шокового охлаждения и заморозки

## Slide 21: ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Холодильные столы
Льдогенераторы

## Slide 22: 4. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ
Весоизмерительное оборудование
Приборы для измерения температуры

## Slide 23: 5. Вспомогательное (нейтральное) оборудование
Вспомогательное (нейтральное) оборудование служит для удобства работы обслуживающего персонала. Вспомогательное оборудование — термин, включающий в себя несколько групп оборудования. Выделяют несколько видов вспомогательного оборудования:

## Slide 24: Производственные столы
Используются для подготовки продуктов, полуфабрикатов и приготовления изделий.
Столы изготавливают из пищевой нержавеющей стали, которая отвечает всем 49 m62 гигиеническим правилам и полностью безопасна для пищевых продуктов.
Столы имеют компактную универсальную конструкцию, удобный каркас и устойчивые опоры.
Они могут быть оснащены полками или сетками для хранения посуды и инвентаря.

## Slide 25: Стол температурный
Стол предназначен для проведения технологических операций на поверхности стола с заданными температурными режимами. Может выпускаться с функцией охлаждения, подогрева или в универсальном исполнении.

## Slide 26: Стеллажи и полки
Служат для сушки и хранения кухонной посуды, инвентаря, кондитерских листов. Различаются они размером и количеством полок. Корпус кухонных стеллажей и полок изготовлен из прочного материала — нержавеющей стали.

## Slide 27: Передвижные стеллажи
Используются для перемещения полуфабрикатов и готовых изделий как внутри производства, так и перевозки специальным автомобильным транспортом (охлаждаемым и неохлаждаемым).

## Slide 28: Моечные ванны
Выполняют множество функций. В них можно мыть фрукты, овощи, посуду, оставлять для оттаивания замороженные продукты.
Существует два типа моечных ванн: цельнотянутые и сварные.
Цельнотянутые более гигиеничны и надежны, могут иметь 1 —4 емкости.

## Slide 29: Вытяжные зонты
Вытяжные зонты являются важной частью вентиляционной системы в сфере общественного питания. Главное предназначение вытяжных зонтов — удаление пара, жира и запахов, а также очистка воздуха.
Вытяжные зонты должны размещаться над любым тепловыделяющим прибором, таким как плита, жарочный шкаф. Вытяжные зонты производят из пищевой нержавеющей стали, которая защищает от появления коррозии.

## Slide 30: Литература
И.Ю.Бурчакова , Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий М.: Издательский центр «Академия», 2017.- 336с.
А.Т. Васюкова Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий ,ООО «Издательство «КиоРусь», 2022-248
А.Т. Васюкова, Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий (Практикум), ООО «Издательство «КиоРусь», 2022-326
Н.Г.Бутейкис, Технология приготовления мучных кондитерских изделий, М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 304с.
С.В. Ермилова, Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента, М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 336с.