## Slide 1
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Анжеро-Судженский политехнический колледж»
Тема работы: «Основные процессы нефтепереработки»
Автор:
Кулешова Алена Сергеевна, преподаватель
Номинация форума: разработка презентации к уроку
Город: Анжеро-Судженск
Год: 2024
Аннотация: Презентация предназначена для студентов 2 курса специальности 18.02.09 переработка нефти и газа
Презентация разработана для наглядного рассмотрения основных процессов нефтепереработки, изучаемых в МДК 02.01 управление технологическим процессом

## Slide 2: Основные процессы нефтепереработки

## Slide 3: 1 Первичная перегонка 2 Термические процессы 3 Термокаталитические процессы 4 Гидрокаталитические процессы
Элоу-ат/авт
крекинг
Риформинг и изомеризация
гидроочистка
ПЛАН ЛЕКЦИИ

## Slide 4
Нефть -
Результат литогенеза. Она представляет собой жидкую (в своей основе) гидрофобную фазу продуктов фоссилизации (захоронения) органического вещества (керогена) в водно-осадочных отложениях бескислородных условиях.
Литогенез – совокупность природных процессов образования и последующего изменения осадочной
горной породы.
Плотность нефти
От 760 до 980 кг/м3 –
Первичная характеристика
нефти на промыслах
до 880 кг/м3 – наиболее
ценные, содержат
больше бензиновых,
масляных фракций
Состав
Углерод 83-87 %
Водород 11,5-14,5 %
Сера 7-8 %
Кислород 4 %
Азот 2 %
Фосфор до 0,1 %

## Slide 5
Первичная перегонка
нефть
Подготовка нефти к первичной перегонке
Первичная и вторичная переработка нефти и газа
Очистка полученных нефтепродуктов

## Slide 6
Первичная перегонка
1
Цель: очистка от примесей, удаление легких углеводородов, обессоливание и обезвоживание
Что происходит:
Нефть поступает из сырьевых резервуаров
Нефть смешивается с водой –
все соли растворяются
Поступает на элоу
Воздействие током высокого напряжения (25 кв)
Вода откачивается
подготовка
Элоу – электрообессоливающая и обезвоживающая установка

## Slide 7
Ректификационная колонна
Перегонка происходит
в ректификационных колоннах
При нагревании нефти в колонне
Происходит разделение
на фракции
Состав
До 80°С
80-200°С
200-360°С
Свыше 360°С
газ
Бензиновая фракция
Дизельная фракция
мазут
Чем выше
поднимается
вещество, тем меньшую
температуру кипения оно имеет

## Slide 8
Первичная перегонка
2
Цель: Выделение из нефти различных фракций – бензин, реактивное топливо, дизельное топливо, мазут
Что происходит:
Подвод тепла в нижнюю часть колонны, отвод – с верхней части
Сверху колонны отводится бензиновая фракция в виде паров, и пары керосиновой и дизельных фракций конденсируются в соответствующих частях колонны и выводятся, мазут остается жидким и откачивается с низа колонны
Атмосферная перегонка
Ректификационная колонна установки атмосферной перегонки нефти

## Slide 9
Первичная перегонка
3
Цель: отгонка из мазута пригодных в нефтехимии фракций.
Остаток – гудрон
(сырье для получения битума)
Что происходит:
Технологический процесс ведется под вакуумом, в емкостных аппаратах избыточное давление не превышает 0,07 Мпа
Колонна вакуумной перегонки установки атмосферно вакуумной перегонки нефти
Вакуумная дистилляция

## Slide 10
4
Цель: увеличение выработки топливных фракций из нефтяных остатков
Виды крекинга:
Термический крекинг – термоподготовка дистиллятного сырья для установок коксования и производства термогазойля.
Каталитический крекинг – производство максимального количества высокооктанового бензина и сжиженных газов (сырья для нефтехимии)
Гидрокрекинг – переработка нефтяных дистиллятов и остатков при умеренных температурах и повышенных давлениях водорода на полифункциональных катализаторах с гидрирующими и кислотными свойствами
крекинг
Термические процессы
Реакторный блок

## Slide 11
5
Цель: повышение октанового числа бензиновых фракций, производство ароматических углеводородов
Что происходит:
Сырье – тяжелая бензиновая фракция поступает после гидроочистки
Нагревается в трубчатых печах
Поступает в реактор
Происходит реакция риформинга и так последовательно в 3-4 реактора
Из последнего реактора выходит смесь – стабильный риформинг
Охлаждается и выводится с установки
Риформинг и изомеризация
Термокаталитические процессы
Установка риформинга
Цель: повышение октанового числа бензиновых фракций, производство ароматических углеводородов
Что происходит:
Процесс увеличивает доли изопарафинов ведется в одном реакторе при т-ре от 160 до 380°С и д-нии 35 атм.

## Slide 12
6
Цель: снижение содержания сернистых, азотосодержащих, смолистых соединений и кислорода
Что происходит:
Поступает сырье – бензиновые, керосиновые и дизельные фракции
Смешиваются с водородосодержащим газом
Нагревается в печи до 280-340°С
Смесь поступает в реактор
Идет реакция на катализаторах, содержащих никель, кобальт или молибден
Разрушаются сернистые и азотосодержащие соединения
гидроочистка
Гидрокаталитические процессы
реакторы

## Slide 13
Методический комментарий
Цель данной презентации: ПОМОЩЬ ОБУЧАЮЩИМСЯ В ПОНИМАНИИ И УСВОЕНИИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРОЦЕССОВ, а также Рассмотрению ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВОК ПЕРВИЧНЫХ И ВТОРИЧНЫХ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ.
ЛЕКЦИЯ Рассчитана НА 2 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСА.
ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ СОПРОВОЖДЕНИЕМ К ЛЕКЦИИ НА ТЕМУ: «Переработка нефти. Общие сведения».