## Slide 1: Министерство промышленности и торговли Тверской области ГБП ОУ Тверской машиностроительный колледж
ОТКРЫТЫЙ УРОК
ДИСЦИПЛИНА: ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА
Разработал: преподаватель
высшей категории Агафонова К.Р.
Г.Тверь, 2025

## Slide 2: 1900-1944
Во время Второй мировой войны служил военным летчиком.
Погиб, при невыясненных обстоятельствах, выполняя разведывательный полет.

## Slide 3
Рисунок из книги
Рисунок 1
Рисунок 2

## Slide 4: ПРОСТЫЕ РАЗРЕЗЫ
Назначение, правила построения

## Slide 11
Как это сделать?
Где сделать разрез?
Как обозначить разрез?

## Slide 12
Понятие о разрезе как изображении.
1
2
Обозначение разрезов на чертежах
3
3
Классификация разрезов.

## Slide 13
Разрез — это изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими секущими плоскостями.

## Slide 15
Понятие о разрезе как изображении.

## Slide 16: Разрезы модели детали кривошип
Фронтальный
Горизонтальный
Профильный

## Slide 19
Виды штриховки

## Slide 20
Правила обозначения разрезов
1. При разрезе невидимые контуры, которые в разрезе стали видимыми, изображают сплошной толстой линией, а фигуру, полученную в результате пересечения предмета плоскостью, заштриховывают. Штриховку выполняют по ГОСТ 2.306 – 68.
2. К штрихам разомкнутой линии на расстоянии 2-3 мм от внешнего края ставят стрелки, указывающие направление взгляда.
3. С внешней стороны стрелок пишут прописные буквы русского алфавита. Изображение разреза
подписывается надписью типа: А – А, Б – Б, В – В.

## Slide 21
4. Если секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии детали, то разрез на чертеже не обозначается.

## Slide 22
5. Такие элементы, как спицы, тонкие стенки, ребра жесткости, показывают в разрезе не заштрихованными.

## Slide 23: Соединение половины вида и разреза
Разрез на чертеже располагают или справа от оси симметрии или под ней.
Границей между видом и разрезом служит ось симметрии.
Часть вида и соответствующего разреза также соединяют, разделяя их сплошной волнистой линией

## Slide 24: Тестовые задания
 |  | Варианты ответов |  | 
№ п/п | Вопрос | A | B | C
1 | Как изображаются в разрезе детали с тонкими стенками? | Тонкими стенками | Не штрихуют | Штрихуют
2 | Нужно ли показывать на половине вида внутренние очертания предмета? | Да | Иногда | Нет
3 | Границей между видом и разрезам при соединении половины вида и половины разреза служат..... | Штриховая линия | Штрихпунктирная линия | Волнистая линия
4 | Какой линией на чертеже разделяют часть вида и часть разреза? | Сплошная волнистая | Штрихпунктирная | Сплошная тонкая
5 | В каких случаях на чертеже рекомендуют соединять половину вида и половину соответствующего разреза? | Деталь имеет две оси симметрии | Левая часть детали симметрична правой части | Верхняя часть детали симметрична нижней части
6 | Как заштриховываются металлы и твердые сплавы в разрезах |  |  | 

## Slide 25: Ключ к тесту
1. В; 4. A;
2. С; 5. B;
3. В; 6. A.

## Slide 26
Аксонометрическая проекция
детали

## Slide 27
Задание №1

## Slide 28
Задание №1 (эталон)

## Slide 29
Задание №2

## Slide 30
Задание №2 (эталон)

## Slide 31
Задание №3 (эталон)

## Slide 32
https://ankt.cc/SPi2HL