## Slide 1: Методы изготовления квасника из глины
Квасник - сосуд для хранения и разлива кваса, обычно имеющий дисковидное тулово (с отверстием), расширенное горло, носик и ручку.
Составитель: Степанова Анастасия Валерьевна

## Slide 2: 1. Материалы и инструменты: - Глина (средней пластичности). - Гончарный круг - Инструменты для работы с глиной (шпатели, ножи, деревянные палочки, влажные губки). - Вода (для увлажнения и сглаживания).

## Slide 3: Этап 1: Подготовка глины 1. Замешивание: Удалить воздух и добиться нужной пластичности.

## Slide 4: Формирование заготовок: - Отрезать нужный объем глины, чтобы создать основу квасника. Обычно для среднего квасника достаточно 1-1.5 кг глины.

## Slide 5: Этап 2: Создание основы квасника 1. Работа на гончарном круге: - Центровка глины на круге. - Постепенное поднятие стенок квасника, демонстрация, как сохранить равномерную толщину стенок, вращая глину между пальцами. Начиная с формирования высокой цилиндрической формы.

## Slide 6: Этап 3: Создание крышки Крышка: - Сформировать плоский диск из глины. Он должен быть немного больше, чем верхняя часть квасника, чтобы хорошо закрывать его.

## Slide 7: Форма ручки, носика: - Раскатать тонкую колбаску из глины. Закрепить ручку на стенках квасника. Убедится , что она прочно держится. - Изготовить носик на гончарном круге.

## Slide 8: Этап 4: Декорирование 1. Текстуры и узоры: - Использование инструментов или обычных предметов (например, стебли растения, ткани) для создания текстур и узоров на поверхности квасника. Это может быть несколько линий, завитков или даже лепнин.

## Slide 9: 2. Рисование: - Использование зубочисток или тонких палочек, чтобы нарисовать либо гравировать свои узоры, истории или имена.

## Slide 10: Этап 5: Сушка и обжиг 1. Сушка: - Оставить на воздухе для высыхания. Убедитесь, что он не треснет (это может быть связано с быстротой высыхания). - Сушка может занять от 1 до 2 недель.
- Необходимо обжечь в печи для керамики.