## Slide 1
УРОК-КОНФЕРЕНЦИЯ
Человек должен верить, что непонятное можно понять (И. Гёте)
РОЛЬ ВЕЛИКИХ УЧЕНЫХ В
ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»

## Slide 2
«Величайший математик всех времен
и народов»
Крылов А.Н.
«Он самый счастливый – систему мира
можно установить только один раз»
Лагранж
АНГЛИЙСКИЙ МАТЕМАТИК
МЕХАНИК АСТРОНОМ И ФИЗИК
СОЗДАТЕЛЬ КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

## Slide 3
СИЛА –ЭТО МЕРА МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОДНОГО ТЕЛА НА ДРУГОЕ
Согласно второму закону Ньютона «Сила, действующая на тело, равна произведению массы тела на сообщаемое этой силой ускорение»
Подставляя в это уравнение принятые в Международной системе единиц (СИ):
и
Следовательно, единицей силы в системе СИ является сила, которая массе в 1 кг сообщает ускорение в . Эта сила называется Ньютоном (Н)
Для удобства вычислений применяют более крупные единицы измерения:

## Slide 4
Аксиома 1 (принцип инерции) или первый закон Ньютона:
«Твердое тело сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения до тех пор, пока внешняя сила не выведет его из этого состояния»
Аксиомы статики
Аксиома 5 или третий закон Ньютона:
«Всякому действию соответствует равное и противоположно направленное противодействие»
Эта аксиома утверждает, что действие двух сил друг на друга всегда взаимно, численно одинаково и противоположно по направлению, то есть:
в природе не существует одностороннего действия сил.

## Slide 5: ЯКОБ II БЕРНУЛЛИ
швейцарский
учёный, механик
Ординарный академик
Санкт-Петербургской академии наук (с 27 сентября 1787 года).
17 октября 1759, Базель — 3 июля 1789, Санкт-Петербург)

## Slide 6
ДЕФОРМАЦИЯ РАСТЯЖЕНИЯ И СЖАТИЯ
ГИПОТЕЗА БЕРНУЛЛИ
(ГИПОТЕЗА ПЛОСКИХ СЕЧЕНИЙ)
Р
Р
Поперечные сечения бруса, плоские и нормальные
к его оси до деформации, остаются плоскими и
нормальными к оси и после деформации
ЗАКОН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПО СЕЧЕНИЮ
Р
ПРМЕНЯЕТСЯ ВО ВСЕХ ПРАКТИЧЕСКИХ РАСЧЕТАХ НА ПРОЧНОСТЬ ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОМ РАСТЯЖЕНИИ И СЖАТИИ ПРЯМОГО СТЕРЖНЯ
Ϭ
N
(МПа)
– нормальное напряжение
в поперечном сечении бруса
– продольная сила в сечении
– площадь поперечного сечения

## Slide 7: Ро́берт Гук
Английский естествоиспытатель,
архитектор,
инженер,
учёный-энциклопедист
(18 июля 1635-
3 марта 1703)

## Slide 8
ПРОДОЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ И СЖАТИИ
∆ℓ-абсолютная продольная деформация, м
ε - относительная продольная деформация
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ЗАКОНА ГУКА
N - продольная сила в сечении, Н
ℓ - первоначальная длина бруса, м
А – площадь поперечного сечения, м²
Е – модуль продольной упругости, МПа из таблиц справочников
оценивает степень сопротивляемости упругой деформации

## Slide 9
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ЗАКОНА ГУКА
ГРАФИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ЗАКОНА ГУКА
Нормальное напряжение прямо пропорционально
относительной продольной деформации
Практическая работа
Определение продольной и поперечной деформации прямого бруса
предел пропорциональности
максимальное нормальное напряжение,
до которого справедлив закон Гука
о
в
∙
ов - зона упругой стадии работы материала
α
математическое толкование
модуля продольной упругости Е

## Slide 10
Пуассон никогда не имел надобности тратить время и силы на искание того,
что уже было найдено
ФРАНЦУЗСКИЙ
ФИЗИК,
МАТЕМАТИК,
МЕХАНИК
(S.D.Poisson, 1781-1840)
Симеон Дени Пуассон
*
Notes: Симео́н Дени́ Пуассо́н (фр. Siméon Denis Poisson, 21 июня 1781, Питивье, Франция — 25 апреля 1840, Со, Франция) Французский физик, механик, математик.

## Slide 11
Тема 2.2 Растяжение и сжатие
Поперечная деформация
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
∆d-абсолютная поперечная деформация, м
-относительная поперечная деформация
Р
ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ ПРОДОЛЬНОЙ И ПОПЕРЕЧНОЙ ДЕФОРМАЦИЯМИ
μ – коэффициент Пуассона
(коэффициент поперечной
деформации)
из таблиц справочников

## Slide 12
--Пр
Практическое определение поперечной деформации
относительная поперечная деформация прямо
пропорциональна относительной продольной деформации
Материал | μ
Сталь | 0,25-0,3
Чугун | 0,23-0,27
Бетон | 0,08-0,18
Камень | 0,16-0,34
Дерево | -
Таблица 1
Выполнение практической работы
Определение продольной и поперечной деформации ступенчатого бруса

## Slide 13: СТРЕЛЕЦКИЙ НИКОЛАЙ СТАНИСЛАВОВИЧ (1885-1967)
Советский учёный-механик,
специалист в области строительных конструкций и мостостроения;
член-корреспондент АН СССР 1931г.

## Slide 14
МЕТОД РАСЧЕТА ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ
Основные положения
Устанавливаются два значения нагрузок
а) нормативные ; б) расчётные
– коэффициент перегрузки
n
Принимается по СНиП
2.
- нормативное сопротивление материалов,
основной параметр сопротивления материалов
внешним воздействиям
Устанавливается ГОСТами
3.
- расчетное сопротивление материалов,
где - коэффициент надежности по материалу, зависит от физико-механических свойств материала
4.
- коэффициент условий работы,
где -учитывает особые условия эксплуатации сооружения
- учитывает степень ответственности и капитальности сооружения

## Slide 15
РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ
- деформация растяжения и сжатия
деформация поперечного изгиба,
где
- продольная сила в поперечном сечении бруса (кН)
- изгибающий момент поперечном сечении бруса (кН м)
- площадь поперечного сечения бруса
- осевой момент сопротивления
Три вида расчета на прочность
Проверочный
Проектировочный
Расчет эксплуатационной способности
Нормальное напряжение в любой точке поперечного сечения
не должно превышать расчетного сопротивления материала